TA.464.1.99.2021

REMAPOL

Firma handlowo – usługowa

Grzegorz Kalita

Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4

31-574 Kraków

Dotyczy: opinii audytu dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania ”Program budowy chodników – ul. Torfowa””.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2021 w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania ”Program budowy chodników – ul. Torfowa””, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 27 września 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Zjazd 6.0 m odsunąć od skrzyżowania, szerokość zjazdu powinna być dostosowana do pełnionej funkcji nie większa niż szerokość drogi głównej.

- Zapewnić:

  - nawierzchnię bezfazową ciągu pieszego,

  - ciągłość ruchu pieszego,

  - spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przy skrzyżowaniu z ul. Studzianki i ul. Kobierzyńską zapewnić pieszym bezpieczne przekraczanie jezdni i włączenie na istniejące ciągi,

  - ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach,

  - użytkową szerokość ciągów pieszych dostosowaną do prognozowanych natężeń min. 2.0 m,

  - widoczność w punktach kolizji.

- Na planszy sytuacyjnej wskazać obie krawędzie jezdni i istniejący chodnik, jezdnia powinna mieć stałą szerokość 5.5 m w krawężnikach.

- Zaprojektować prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Usunąć kolizje z istniejącym uzbrojeniem w szczególność z szafkami energetycznymi/ teletechnicznymi oraz słupami oświetleniowymi (np. na wysokości bud. nr 4).

- Zastosować podbudowę również pod ławą fundamentową krawężnika chodnika

- Po wprowadzeniu uwag projekt należy przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA