TA.464.1.111.2021.AW.

ARG Projektowanie Inwestycyjne

Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA INWESTYCJI PN.: „ROZBUDOWA UL. GUSTAWA MORCINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ PĘTLI AUTOBUSOWEJ”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 września br. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Gustawa Morcinka wraz z rozbudową pętli autobusowej”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 22 października 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Za miejscami postojowymi wzdłuż drogi wewnętrznej wykonać ciąg pieszy, dopuszcza się możliwość zawężenia jezdni.

- Zapewnić:

- przejezdność dla pojazdów KMK (nie dotyczy odcinka drogi wewnętrznej poza pętlą),

- normatywną, wynikającą z obowiązujących przepisów ilość miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, przy miejscach postojowych dla niepełnosprawnych zastosować obniżone krawężniki na całej długości,

- prawidłową widoczność w punktach kolizji ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych oraz zjazdu na teren działki nr 2/78, sprawdzić czy nie istnieje konieczność rezygnacji ze skrajnych miejsc postojowych,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy infrastruktury nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego ciągów pieszych.

- Wykonać obniżenia krawężników przy wlotach z ul. Morcinka w celu zapewnienia pieszym możliwości bezpiecznego przekraczania wlotów i poruszania się wzdłuż ul. Morcinka.

- Skorygować przebieg chodnika na pętli KMK – wyprostować trasę pomiędzy przejściem dla pieszych a chodnikiem wzdłuż Morcinka, oraz skwerek pomiędzy wiatą a cp (ułatwić dostęp do wiaty).

- Zastosować nawierzchnię bezfazową ciągów pieszych.

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscu przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku, na łukach pasy kształtować w sposób schodkowy.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa