TA.464.1.4.2022

REMAPOL

Firma handlowo – usługowa

Grzegorz Kalita

Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4

31-574 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ UL. LIPSKIEJ BOCZNEJ W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 stycznia 2022 r., w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ UL. LIPSKIEJ BOCZNEJ W KRAKOWIE”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 11 lutego 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Należy utrzymać obowiązującą obecnie na odcinku ul. Lipskiej bocznej strefę zamieszkania.

- Przy wyniesionych przejściach dla pieszych niweletę przylegającego chodnika wynieść na dłuższym odcinku w celu poprawy komfortu ruchu pieszych.

- Przy skrajnych, prostopadłych miejscach postojowych, oraz wzdłuż  równoległych miejsc postojowych zapewnić utwardzenia powierzchni zapewniające możliwość wsiadania i wysiadania pasażerów (min. 0.5 m opaska).

- Zabezpieczyć chodnik przed ograniczaniem jego szerokości przez nawisy parkujących prostopadle pojazdów.

- Przeanalizować możliwość wykonania pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy chodnikiem projektowanym wzdłuż pętli KMK a jezdnią, jeżeli nie będzie takiej możliwości skorygować trasę chodnika – wykonać skos z ominięciem lampy oświetleniowej.

- Zespół postuluje wykonanie ciągu pieszego o minimalnej dopuszczanej prawem szerokości po północnej stronie (zgodnie z orientacją rysunku) prostopadłych miejsc postojowych. Dopuszcza się punktowe zawężenia w celu ochrony zieleni wysokiej.

- Nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych na wysokości bud. nr 55 oznakowanych jako K+R z częściową zajętością zjazdu, konieczna korekta.

- Wyniesioną tarczę skrzyżowania na końcu opracowania kształtować w sposób zapewniający przejezdność dla pojazdów KMK na relacji pn.-pd. (zgodnie z orientacją rysunku).

Zweryfikować zasadność wykonania przebruków na łukach pod kątem rozwiązania konstrukcyjnego i braku konieczności zapewnienia przejezdności dla KMK na tej relacji. W przypadku utrzymania przebruków skorygować lokalizacje przejścia dla pieszych  poza przebruki.

- Na terenie projektowanego zagospodarowania zapewnić montaż stojaków rowerowych w ilości odpowiadającej prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

Na dalszym etapie projektowania, szczegółowe lokalizacje stojaków uzgodnić z ZTP.

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu, w szczególności wykluczyć parkowanie przy wyniesionych przejściach dla pieszych (w odległości min. 10 m od przejścia) lub zawęzić jezdnię przy przejściach,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego,

- normatywną, wynikającą z obowiązujących przepisów ilość miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, przy miejscach postojowych dla niepełnosprawnych zapewnić obniżone krawężniki na całej długości,

- prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- ciągłość ruchu pieszego,

- nawierzchnię bezfazową na projektowanych ciągach pieszych,

- ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach (bez uskoków) nie projektować krawężników w poprzek,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury pieszej zastosować Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa