TA.464.1.108.2021

ARG Projektowanie Inwestycyjne

Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA  „ROZBUDOWA ULICY GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ POŁĄCZENIA DROGOWEGO Z RONDEM PIASTOWSKIM I PRZEBUDOWĄ RONDA PIASTOWSKIEGO”.

PISMO Z UWAGAMI  Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego”,  oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 5 listopada 2021r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

Ad rys.  1.1

- Skorygować lokalizację łącznicy do stacji paliw przy ul. gen. Andersa, oraz zatoki KMK (przesunąć do skrzyżowania).

- Zgodnie z wytycznymi ZTP zapewnić długość zatoki KMK pozwalającą na zatrzymanie trzech pojazdów.

- Na przejściach dla pieszych zapewnić wyspy azylu o szerokości 3m, z uwagi na natężenie ruchu pieszych i rowerzystów.

- Zapewnić bezpieczeństwo pieszych przy skarpie po południowej stronie skrzyżowania Wiślicka/ Bora Komorowskiego.

- Zapewnić dowiązanie istniejących ciągów z obszaru przyległego do objętego opracowaniem.

- Skorygować geometrię pasa na relacji skrętu w lewo z ul. Okulickiego w al. gen. Andersa KM 0+200.00 w celu eliminacji możliwości wykonania manewru prawoskrętu z ul. Bora Komorowskiego w al. gen. Andersa.

- W zakresie dowiązania do al. gen. Andersa uwzględnić aktualną organizację ruchu na dalszym przebiegu.

- Skorygować włączenie ruchu rowerowego do ruchu ogólnego w ul. Czaplickiego (korekta osi włączenia).

Ad rys.  1.2

- Zapewnić czytelność układu drogowego na zjeździe do sklepu Lidl  KM 0+300.00, przeanalizować możliwość zawężenia szerokości zjazdu.

- Na zjeździe  pożarowym zastosować krawężnik z odsłonięciem 12 cm oraz inna nawierzchnię w celu podkreślenia funkcji (rozróżnienia od zjazdów ogólnodostępnych).

- Po południowej stronie, pomiędzy przejściem dla pieszych a peronem przystankowym Km 0+800.00 wykonać dodatkowy ciąg pieszy wzdłuż ddr w celu ułatwienia pieszym dojścia na przystanek.

- Dostosować szerokość przejść dla pieszych do prognozowanego natężenia ruchu, szczególnie z uwagi na likwidację istniejącego przejścia na wysokości Plant Bieńczyckich.

Ad rys.  1.3

- Sprawdzić czy szerokość dojścia do peronu przystankowego na wysokości bud. 7a-7c jest wystarczająca z uwagi na prognozowane natężenie ruchu od przejścia dla pieszych.

- Uzupełnić zwymiarowanie wysp azylu na przejściach dla pieszych.

- Zapewnić dowiązanie projektowanego cp do istniejących schodów znajdujących się w rejonie bud. 1 d i 1e

- Na przejściu przez torowisko z peronu tramwajowego w kierunku bud. 1e zapewnić azyl dla pieszych pomiędzy ddr a torowiskiem, przeanalizować możliwość korekty lokalizacji przejścia.

- Przy skrzyżowaniu z ul. Kleberga i ul. Kruszwicką przeanalizować możliwość zminimalizowania wycinki drzew, skorygować błąd szrafowania zieleńca.

- Zapewnić skrajnię od istniejących budynków handlowych h1 przy peronie KMK KM 0+650.00, uzupełnić zwymiarowanie na planszy sytuacyjnej.

- Przeanalizować możliwość zawężenia pasów ruchu przy skrzyżowaniu z ul. Kruszwicka / Kleberga.

- Przy skrzyżowaniu z ul. Dunikowskiego uzupełnić na planszy sytuacyjnej istniejące przejazdy dla rowerzystów przez ul. Dunikowskiego i ul. Mikołajczyka. Skorygować kształt wyspy dzielącej w taki sposób aby zapewniała krycie przed przejściem.

Ad rys.  1.4

- Zapewnić włączenia i wyłączenia ddr do i z ruchu ogólnego, zastosować wyłukowania ddr (r dł. 1m).

- Przeanalizować czy szerokość przejść dla pieszych jest dostosowana do prognozowanego natężenia ruchu.

Ad rys.  1.5

- Zapewnić widoczność w punktach kolizji w szczególności w rejonie projektowanych barier np. KM 2+050.00

- Przeanalizować możliwość korekty trasy ciągów w rejonie KM 2+050.00 lub ich rozdzielenia w celu ochrony zieleni wysokiej.

- Skorygować odgięcia ddr – wykonać łagodniejsze łuki, na dłuższym odcinku, przy rondzie przy ul. Fatimskiej zastosować promienie wyłukowań ddr zgodne ze Standardami (4m).

- Geometria ddr między wlotami ronda powinna odzwierciedlać kształt ronda.

- Przeanalizować możliwość korekty geometrii zjazdu  z ul. Fatimskiej na teren działki nr 19/1 w celu eliminacji ingerencji w przejście dla pieszych.

Poszerzyć chodnik przed przejściem dla pieszych.

- Wzdłuż ul. Mistrzejowickiej zapewnić obustronny chodnik w granicach opracowania (do zjazdu do bud. 2c).

- Przy skrzyżowaniu z ul. Królowej Marysienki zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni ul. Mistrzejowickiej (sugerowane przejście).

- Na obiekcie mostowym na rz. Dłubni zapewnić ciągłość chodnika o normatywnej szerokości użytkowej, uwzględnić montaż barier.

Uwagi ogólne:

- Z uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu nie dopuszcza się projektowania przejść dla pieszych przez dwa i więcej pasy ruchu w tym samym kierunku bez sygnalizacji świetlnej.

- Na połączeniu istniejącej, projektowanej i planowanej w ramach innych opracowań infrastruktury zapewnić spójność rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego.

- Zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodników i drogi dla rowerów w obrębie zjazdów oraz przekroczeń dróg wewnętrznych nieobsługiwanych przez KMK.

- Zieleńce przy zatokach KMK należy kształtować do połowy skosu najazdowego, w celu ułatwienia dostępności dla pasażerów.

- Szerokość projektowanych ciągów pieszych dostosować do prognozowanych natężeń ruchu, zapewnić poszerzenia przy przejściach dla pieszych.

- Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwie najkrótszą drogę konieczną do pokonania przez pieszych.

- Uzupełnić zwymiarowanie wysp azylu na przejściach dla pieszych, w obrębie całego opracowania.

- Na włączeniach i wyłączeniach ddr do i z ruchu ogólnego zastosować wyłukowania ddr (r dł. 1m).

- Lampy oświetleniowe na peronach przy wiatach lokalizować w linii barierosiedzisk. Zapewnić możliwość otwarcia drzwi gabloty.

- Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów lokalizować poza węzłami rozjazdów.

- Na przejściach dla pieszych zapewnić wyspy azylu o szerokości min. 2.5 m.

- Zapewnić skrajnię od torowiska min. 0.5 m.

- Dla projektowanych  ciągów pieszych zapewnić nawierzchnię bezfazową a dla dróg dla rowerów nawierzchnię asfaltową.

- Przy przejściach dla pieszych zapewnić poszerzenie chodników ( powierzchnie akumulacji).

- Szerokość projektowanych ciągów pieszych powinna być dostosowana do prognozowanych natężeń ruchu,  min. 2.0 m na całym zakresie inwestycji.

- Przy przejściach dla pieszych (po obu stronach), na peronach przystankowych  należy zastosować pasy medialne (zgodnie z wytycznymi szerokość 50-60 cm) z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

Ponadto należy zastosować system pasów naprowadzających składających się między innymi z podłużnych rowków lub linii, używanych do tworzenia ścieżek prowadzących osobę z dysfunkcją wzroku po trasie wolnej od przeszkód, zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w Standardach Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. skrajnia rowerowa min. 0.5 m, nawierzchnia asfaltowa, promienie wyłukowań).

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji i przy przejściach dla pieszych.

- W przypadku montażu ekranów akustycznych lokalizacja nie może pogarszać warunków poruszania się niechronionych uczestników ruchu w szczególności zawężania projektowanych ciągów pieszych i rowerowych, pogorszenia warunków widoczności itp.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Przeanalizować czy zakładana rezerwa terenowa pod projektowaną kładkę pieszo – rowerową jest wystarczająca przy zastosowaniu parametrów zgodnych ze  Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa.

- Zespół postuluje analizę wariantu zakładającego kształtowanie ul. Okulickiego w tunelu (poziom „-1” ) lub w wykopie (poziom „-0.5”), bez konieczności stosowania technicznych urządzeń zapewnienia dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.  Nowoprojektowane elementy uzbrojenia nie mogą utrudniać ruchu pieszym , w tym wymiany pasażerów w obrębie przystanków.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa