TA.464.1.106.2021.AW.

D.A. – PROJEKT

Biuro Projektów Dróg, Ulic  i Mostów

Ul. Rydlówka 44/7

30-363 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA INWESTYCJI PN.: „ROZBUDOWA UL. RĄCZNEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. TARGOSZA DO UL. PŁK. BARTY”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na maila z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 15 października 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Zgodnie ze stanowiskiem ZTP przekazanym osobnym pismem, należy zrezygnować z projektowania zatok postojowych i wyznaczyć miejsca postojowe na jezdni.

- Przeanalizować możliwość wykonania wysp azylu na przejściach dla pieszych, w przypadku braku możliwości zapewnienia 2.5 m szerokości wyspy dopuszcza się możliwość zawężenia do 2.0 m.

- Ciąg po zachodniej stronie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Rącznej i ul. Targosza projektować jako chodnik (z dopuszczonym dojazdem do posesji na etapie POR).

- Przewidzieć poszerzenia chodnika na wysokości peronów przystankowych w celu lokalizacji wiat.

- Skorygować:

- lokalizację przejścia dla pieszych w rejonie budynku nr 31 i 31a z uwagi na przylegający zjazd,

- poszerzenie jezdni na wlocie ul. Wrobela - na wysokości przejścia wykonać poszerzenie za pomocą np. malowania a nie brukowania w celu eliminacji przeszkód dla pieszych,

- zjazd w rejonie skrzyżowania ul. Czeczota (przesunąć poza łuk wlotu),

- Wykonać wyprowadzenia chodnika w obszarze skrzyżowania ul. Rącznej z ul. Kotówka.

- Zaprojektować przejście dla pieszych przez ul. Targosza w ciągu ul. Rącznej oraz chodnik wzdłuż ul. Wrobela do granicy opracowania.

- Zapewnić:

  - nawierzchnię bezfazową ciągu pieszego,

  - szerokość ciągu pieszego dostosowaną do prognozowanych natężeń ruchu, min. 2.0 m,

  - ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach, bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek,

  - ciągłość niwelety chodnika na zjazdach podporządkowanych nieobsługiwanych przez KMK,

  - przy przejściach dla pieszych, oraz na peronach przystankowych pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku (montowane schodkowo nie łukiem o szerokości min. 0.5 m),

  - krawężniki peronowe kassel kerb na peronach przystankowych,

  - prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

  - widoczność w punktach kolizji,

  - spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego,

  - ciągłość ruchu pieszego.

- Przeanalizować możliwość montażu wyspowych progów zwalniających na ul. Rącznej.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa