TA.464.1.107.2021.AW.

DROPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 26/41

30-701 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA INWESTYCJI PN.: „ROZBUDOWA UL. SMOLARZY NA ODCINKU OD UL. DYGASIŃSKIEGO DO UL. NA WRZOSACH W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo znak: 176/009/ŁJ/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Smolarzy na odcinku od ul. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 15 października 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- W przypadku wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na przedmiotowym odcinku ul. Smolarzy, które Zespół uznaje za zasadne, należy zapewnić dwukierunkowy ruch rowerzystów oraz zastosować czytelne oznakowanie na wlotach i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego np. wyspy dzielące.

- Rozważyć wprowadzenie strefy zamieszkania na odcinku ul. Smolarzy pomiędzy ulica Dygasińskiego a ul. Na Wrzosach, na etapie projektu organizacji ruchu.

- Zapewnić:

  - ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach, bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek,

  - szerokość ciągu pieszego dostosowaną do prognozowanych natężeń ruchu, min. 2.0 m, balustrady lokalizować poza szerokością użytkową chodnika,

  - nawierzchnię bezfazową ciągu pieszego,

  - przy przejściu dla pieszych pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku, Zespół postuluje zbliżenie projektowanego, wyniesionego przejścia do tarczy skrzyżowania,

  - prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanego ciągu,

  - widoczność w punktach kolizji,

  - spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego w szczególności na wysokości działki nr 800/2 wykonać dowiązanie skosem 1:1 projektowanego chodnika do istniejącego (przy ogrodzeniu posesji),

  - ciągłość ruchu pieszego.

- Rozdzielić podwójny zjazd na teren działki nr 804/2 zabudowany bud. nr 30.

- Zastosować wzór stojaka rowerowego zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa