TA.464.1.126.2021

MF PROJEKT

Marcin Faron

Ul. Kantorowicka 219/18

31-763 Kraków

Dotyczy: PISMA WS. WYDANIA OPINII ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TOKARZEWSKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY POBOCZA, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ WYDZIELENIA CIĄGU PIESZEGO SEPARATORAMI”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Tokarzewskiego w zakresie budowy pobocza, przejścia dla pieszych oraz wydzielenia ciągu pieszego separatorami”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 29 października 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Rejon przejścia dla pieszych należy zabezpieczyć przed nielegalnym parkowaniem poprzez np. montaż słupków blokujących (na etapie projektu organizacji ruchu).

- Nie dopuszcza się możliwości montażu separatorów na przejściu dla pieszych z uwagi między innymi na dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

- Zdaniem Zespołu optymalnym rozwiązaniem jest budowa ciągu pieszego.

- Zapewnić:

- bezpieczeństwo pieszych w rejonie przepustu, przeanalizować konieczność montażu barier ochronnych,

- zapewnić ciągłość ruchu pieszego bez konieczności dwukrotnego przekraczania jezdni,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe do istniejących ciągów pieszych,

- prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanego ciągu,

- widoczność w punktach kolizji,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa