TA.464.1.127.2021

Eco5tech S.A.

Ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA „Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie dzielnicy Mistrzejowice tj. wzdłuż ul. Jancarza w Krakowie”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 października br. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie dzielnicy Mistrzejowice tj. wzdłuż ul. Jancarza w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 30 listopada 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Zamienić miejscami trasę ciągu pieszego (cp) z drogą dla rowerów (ddr) na wysokości Parku Mistrzejowice, drogę dla rowerów należy projektować od strony jezdni, za pasem zieleni izolacyjnej.

- Zaprojektować przejazd dla rowerzystów przy istniejącym przejściu dla pieszych po zachodniej stronie Ronda Srebrnych Orłów, od strony ronda. Fragment ciągu pomiędzy ul. Jaracza a chodnikiem wzdłuż torowiska tramwajowego będzie funkcjonował jako ciąg pieszo – rowerowy, peron dł. 20 m jest wystarczający. Należy uwzględnić wymianę krawężników na peronowe kassel kerb, wymianę nawierzchni w zatoce KMK, ewentualną korektę lokalizacji słupa oświetleniowego, oraz  nowy program sygnalizacji świetlnej.

Przy wiacie, po obu stronach należy zamontować barierosiedziska. Zweryfikować zasadność pozostawienia miejsc postojowych w zatoce przed przejściem z przejazdem z uwagi na konieczność zapewnienia widoczności.

- Zespół postuluje wykonanie fragmentu ddr wzdłuż ul. Jancarza od ww. przejazdu do przejazdu przez ul. Wiślicką jako dowiązanie do istniejącej infrastruktury. Należy zweryfikować czy ww. fragment ddr znajduje się w zakresie zadania, zgodnie z wydawanymi warunkami wskazywana była konieczność powiązania z istniejącym układem.

- Zapewnić dowiązanie nowej infrastruktury do ruchu ogólnego w ul. Łęczyckiej, zapewnić przejazdy przy przejściach dla pieszych przez ul. Jancarza.

- Przy skrzyżowaniu z ul. Nagłowicką poszerzyć chodnik na dojściu do przejścia dla pieszych, uwzględnić wymianę fragmentu istniejącego cp.

- Należy minimalizować wycinkę drzew w szczególności na odcinku pomiędzy ul. Nagłowicką a zjazdem na pętlę KMK oraz na wysokości pętli skorygować projektowaną trasę ciągów – przesunąć w kierunku północnym,  Chodnik poprowadzić w sposób ciągły za ddr. Dopuszcza się możliwość rozdzielenia ddr w celu ominięcia drzewa, lub punktowe zawężenia, uwzględnić korektę lokalizacji lamp oświetleniowych.

- Wzdłuż zatoki postojowej na wysokości bud. 74 należy zapewnić dodatkowy ciąg pieszy o szerokości 1.5m dla obsługi miejsc postojowych, dopuszcza się możliwość zawężenia pasów ruchu w celu wygospodarowania przestrzeni z zachowaniem przejezdności dla pojazdów KMK. Główny ciąg pieszy należy prowadzić w sposób ciągły za drogą dla rowerów.

- Przy przejściu dla pieszych pomiędzy ul. Nagłowicką a budynkiem nr 74 należy zapewnić normatywny spocznik o szerokości 3m przy schodach.

- Zapewnić koordynację z zadaniem polegającym na budowie KST w szczególności w zakresie dowiązania w rejonie istniejącego przejścia dla pieszych przed zjazdem na pętlę KMK. Do czasu realizacji KST, zakładającej likwidację przejścia należy za pomocą organizacji ruchu ograniczyć parkowanie przy przejściu.

- Chodnik przed budynkiem nr 88 (przed zjazdem na pętlę) zabezpieczyć przed nielegalnym parkowaniem.

Uwagi ogólne:

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych oraz na peronach przystankowych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na przejazdach (w miejscach dowiązania do istniejącej krawędzi jezdni) zastosować krawężniki z odkryciem „0” cm, bez uskoków.

- Na zjazdach i wlotach podporządkowanych nieobsługiwanych przez KMK zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów, bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

Uwzględnić wymianę nawierzchni chodnika na zjazdach (nie dotyczy nowo wyremontowanych zjazdów).

- Zapewnić:

- automatyczną detekcję przed przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe,

- ciągłość ruchu pieszego i rowerowego,

- włączenia i wyłączenia ddr do i z ruchu ogólnego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- szerokość ciągów pieszych i rowerowych dostosowaną do prognozowanych natężeń, odpowiednio  min. 2.0 m i 2.5m,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa) natomiast dla infrastruktury pieszej Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23

  - W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; za, przed i w obrębie zjazdów oraz bezpośrednio przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

  - Na zjazdach wykonać linie krawędziowe ddr.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa