TA.464.1.117.2021

PROJEKTANCI

Sp. z o.o.

Ul. Krzywda 12a

30-710 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH DRÓG PUBLICZNYCH W GRANICACH ISTNIEJĄCYCH PASÓW DROGOWYCH W ZAKRESIE BUDOWY POŁĄCZENIA UL. KRUPNICZEJ Z UL. INGARDENA POPRZEZ WYKONANIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 października br. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Przebudowa istniejących dróg publicznych w granicach istniejących pasów drogowych w zakresie budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wykonanie przejazdów rowerowych”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 5 listopada 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Zapewnić przejezdność na relacji skrętu w prawo w ul. Ingardena w sposób nienaruszający azylu dla rowerzystów.

- Z uwagi na ograniczenia terenowe szerokość 1.5 m jednokierunkowego pasa dla rowerzystów zdaniem Zespołu jest akceptowalna.

- Zapewnić nawierzchnię asfaltową na ddr.

- Należy przeanalizować możliwość zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych przez al. A. Mickiewicza i wyprostowania trasy ciągu pieszego.

- Na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu:

- Przewidzieć wypełnienie powierzchni przejazdów i śluz dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23

- Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności.

- Na DDR wykonać linię segregacyjną (analogicznie jak np. na Rondzie Mogilskim).

- Wykonać pasy wibracyjne przed miejscem przekroczenia ddr (w przypadku pozostawienia skrzyżowania torów ruchu pieszych i rowerzystów).

- MIR przeanalizuje możliwość likwidacji warunkowego skrętu z al. Mickiewicza w ul. Ingardena oraz zawężenia przejścia dla pieszych do szerokości 2.5 m (postulat projektanta).

- Na przejazdach dla rowerzystów wykonać krawężniki z odkryciem „0” cm, bez uskoków.

- Zamontować podpórki dla rowerzystów oczekujących na przejazd.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa