TA.464.1.132.2021

Eco5tech S.A.

Ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA „Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Nawojki”.

PISMO Z UWAGAMI  Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Nawojki”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 30 listopada 2021r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

- Należy minimalizować wycinkę drzew w tym celu skorygować trasę projektowanej drogi dla rowerów (ddr). Dopuszcza się lokalne zawężenia ddr. do 2.0 m, a także możliwość zmiany lokalizacji położonych w pasie drogowym obiektów handlowych, nośników reklamowych i punku mobilności znajdującego się przy przejściu dla pieszych na wysokości ul. Gramatyka celem wykorzystania powierzchni do prowadzenia nowej trasy ciągów.

- Za ul. Budryka w kierunku ul. Miechowskiej z uwagi na konieczność ochrony drzew dopuszcza się możliwość wykonania wspólnego ciągu pieszo – rowerowego o szerokości min. 3.0 m z poszerzeniami ciągu tam gdzie to możliwe. Należy zastosować rozwiązania umożliwiające prowadzenie trasy blisko systemu korzeniowego drzew.

- W przypadku ingerencji w zatokę KMK uwzględnić wymianę krawężnika na kassel kerb.

- Wykonać przejazdy dla rowerzystów przy przejściach dla pieszych przez ul. Nawojki przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską, przez ul. Piastowską przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej i przez ul. Nawojki na wysokości ul. Gramatyka, uwzględnić wykonanie łącznika dla rowerzystów do ul. Gramatyka. Nie należy zawężać obecnie istniejących szerokości przejść dla pieszych.

- Wyspę azylu na przejściu  dla pieszych poszerzyć do szerokości min. 2.5 m.

- Wyjaśnić stan prawny muru znajdującego się na działce nr 769/5 o użytku dr. Z uwagi fakt, że mur znajduje się w newralgicznym punkcie kolizji w pasie drogowym należy go

usunąć w celu przesunięcia układu, ochrony zieleni wysokiej i zapewnienia warunków widoczności.

- Przybliżyć projektowaną ddr do jezdni, wcześniej przepleść z cp.

- Wlot ul. Budryka ukształtować jako zjazd (zgodnie z informacją dostępną na stronie ZDMK nie jest to droga publiczna), zapewnić wyniesienie na zjeździe.

Poszerzyć do 2.0 m chodnik przy wlocie w przypadku braku możliwości z uwagi na warunki terenowe dopuszcza się możliwość  zawężenia przejazdu rowerowego.

- Drogę dla rowerów projektować od strony jezdni

- Skorygować rozwiązanie przekroczenia ddr przez cp na wysokości działki nr 674/1 (budynek nr 21).

- Zapewnić koordynację z zadaniem polegającym na budowie ddr wzdłuż al. Kijowskiej, (wystąpić do ZDMK o udostępnienie dokumentacji), wykonać przejazd rowerowy od strony tarczy skrzyżowania.

- Uwzględnić w opracowaniu dojazd dla rowerzystów z projektowanej infrastruktury do ul. Chocimskiej przez ul. Czarnowiejską oraz możliwość włączenia się rowerzystów z ruchu ogólnego od centrum miasta na nowo projektowaną infrastrukturę.   Przeanalizować możliwość wykonania, na wysokości bud. nr 82 przy ul. Czarnowiejskiej rozwiązania analogicznego do istniejącego na skrzyżowaniu Al. Focha, ul. Kałuży i połączenia do infrastruktury przy  Błoniach (dwa przejazdy jednokierunkowe)

- Na wlocie ul. Miechowskiej zastosować wyniesienie w celu uspokojenia ruchu.

Uwagi ogólne:

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych oraz na peronach przystankowych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na przejazdach (w miejscach dowiązania do istniejącej krawędzi jezdni) zastosować krawężniki z odkryciem 0 cm, bez uskoków.

- Na przejściach dla pieszych zastosować krawężniki z odkryciem 2 cm.

- Na zjazdach i wlotach podporządkowanych nieobsługiwanych przez KMK zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów, bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe,

- ciągłość ruchu pieszego i rowerowego,

- włączenia i wyłączenia ddr do i z ruchu ogólnego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- szerokość ciągów pieszych i rowerowych dostosowaną do prognozowanych natężeń, odpowiednio  min. 2.0 m i 2.5m,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa) natomiast dla infrastruktury pieszej Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23

  - W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; za, przed i w obrębie zjazdów oraz bezpośrednio przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

  - Na zjazdach wykonać linie krawędziowe ddr.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa