TA.464.1.116.2021

D.A. – PROJKET

Biuro Projektów

Dróg, Ulic  i Mostów

Ul. Rydlówka 44/7

30-363 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. PETRAŻYCKIEGO W RAMACH „PROGRAMU BUDOWY CHODNIKÓW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA””,

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 września  br. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu ul. Petrażyckiego w ramach „Programu budowy chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa””, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 29 października 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Należy minimalizować wycinkę zieleni wysokiej, oraz dążyć do wykształcenia pasa zieleni   izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem, w szczególności przy końcu zakresu przeanalizować możliwość korekty trasy chodnika – odsunięcie od jezdni – w celu ochrony drzew.

- Objąć zakresem zadania przebudowę całego zjazdu w km 1+ 360,48.

- Poszerzyć do parametrów normatywnych zjazd indywidualny znajdujący się w km 1+384,68.

- Przeanalizować możliwość wykształcenia wysp azylu na przejściach  dla pieszych z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

- Przeanalizować relacje obsługiwane przez KMK na skrzyżowaniu z ul. Prażmowskiego. Skorygować  zachodni łuk wlotu (zastosować mniejszy promień), w przypadku braku możliwości wykonać przebrukowanie. Zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania wszystkich wlotów skrzyżowania.

Zespół postuluje uwzględnienie w zakresie opracowania przebudowy przystanku KMK na ul. Prażmowskiego (decyzja inwestora).

- Wykonać ciąg pieszy przy wlocie ul. Żyznej, chodnik wyprowadzić za łuki zjazdu.

- Wyjaśnić kategorię ul. Żyznej i ul. Solówki, parametry zjazdu/wlotu dostosować do kategorii drogi (w przypadku drogi wewnętrznej wykształcić skosy zjazdowe).

- Zapewnić:

- spójność rozwiązań projektowych w zakresie dowiązania sytuacyjno wysokościowego na połączeniu istniejącej, projektowanej i planowanej w ramach innych opracowań infrastruktury w szczególności dowiązania projektowanego ciągu pieszego do istniejącego pobocza na końcu zakresu przy granicy z Gminą Skawina, oraz planowanej inwestycji przy ul. Solówki.

- nawierzchnię bezfazową ciągów pieszych,

- szerokość użytkową projektowanego ciągu pieszego dostosowaną do prognozowanych natężeń, min. 2.0 m,

- ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach, bez uskoków, nie projektować krawężników w poprzek.

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- ciągłość ruchu pieszego,

- przejezdność dla pojazdów KMK, Zdaniem Zespołu wystarczająca jest szerokość 6.5 m, należy doprecyzować stanowisko ZTP zawarte w opinii jednostki, zachować stałą szerokość jezdni,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy infrastruktury nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- koordynację z opracowanym projektem organizacji ruchu, polegającym na montażu progów zwalniających na ul. Petrażyckiego, wystąpić do Wydziału Miejskiego Inżyniera ruchu z wnioskiem o udostępnienie opracowania.

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa