TA.464.1.123.2021.AW.

Biuro Projektowe Appia

Bartosz Ptak

Ul. Frycza Modrzewskiego 2/LU10,

31-216 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE UL. ROMANOWICZA ORAZ UL. MYDLARSKIEJ.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 października br. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Romanowicza oraz ul. Mydlarskiej w zakresie budowy wyniesionego skrzyżowania i przebudowy oraz budowy chodnika na potrzeby obsługi komunikacyjnej inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, przebudową sieci elektroenergetycznej sn z budową stacji trafo, rozbiórką istniejących budynków magazynowych z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 166/4, 166/5, 166/6 obr 14 Podgórze przy ul. Romanowicza w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 5 listopada 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Skorygować zjazd na działkę zabudowaną bud. nr 15 – przesunąć prawy skos za furtkę, wyróżnić kolorystycznie.

- Wyjaśnić sposób kształtowania wlotu ul. Mydlarskiej do ul. Romanowicza w granicy pasa drogowego (jednostronny chodnik). Przedstawić sposób planowanego zagospodarowania działki sąsiedniej.  Zdaniem Zespołu należy uwzględnić możliwość wykonania chodnika również po drugiej stronie jezdni.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji w szczególności po wschodniej stronie wlotu do ul. Romanowicza, przy ogrodzeniu (zgodnie z orientacją rysunku),

- możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni przez pieszych w obrębie skrzyżowania,

- na wyjeździe z garażu podziemnego odcinek o pochyleniu do 5%, służący do zatrzymania pojazdu na zjeździe, przed włączeniem się do ruchu (przed chodnikiem).

- ciągłość ruchu pieszego i rowerowego od ul. Dekerta,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy infrastruktury nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową ciągów pieszych,

- szerokość projektowanego ciągu pieszego dostosowaną do prognozowanych natężeń, min. 2.0 m.

- ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach, bez uskoków, nie projektować krawężników w poprzek.

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego ciągów pieszych oraz zagospodarowania planowanego na działce nr 166/1,

- Projektowany chodnik zabezpieczyć przed nielegalnym parkowaniem poprzez wykształcenie pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem lub montaż słupków blokujących (na etapie Projektu Organizacji Ruchu).

- Usunąć kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa