TA.464.1.118.2020

Firma Inżynieryjna ARG

Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.

31-410 Kraków

ul. Czereśniowa 4a

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Białoruskiej w Krakowie”

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Rozbudowa ul. Białoruskiej w Krakowie”

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i dostępność do przystanków KMK należy przewidzieć  wykonanie obustronnego chodnika w dowiązaniu do istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ul. Malborskiej.

- Należy zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni. W tym celu wykonać przejście dla pieszych przy wlocie do ul. Malborskiej. W celu uspokojenia ruchu w miejscu projektowanego sugerowanego przejścia dla pieszych wykonać wbudowany, płytowy próg zwalniający, sprawdzić spadek podłużny ulicy.

- Przy przejściu dla pieszych / w miejscu przekraczania jedni przez pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zastosować nawierzchnię bezfazową dla ciągu pieszego.

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanej i istniejącej infrastruktury. W szczególności należy zapewnić ciągłość ruchu pieszego.

- Nowoprojektowany chodnik na odcinkach poza zatokami po stronie wschodniej prowadzić w jednej linii,

wprowadzając pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem  (dodatkowo będzie ona pełnić funkcję zabezpieczenia chodnika przed nielegalnym parkowaniem).

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji (np. poprzez miejscowe zawężenie jezdni).

- Na zjeździe zachować ciągłość nawierzchni chodnika (bez krawężników w poprzek).

- Zastosować minimalne parametry zjazdów, szerokość zjazdu nie może być większa niż drogi głównej.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Należy wyjaśnić docelową kategorię ulicy Białoruskiej.

- Rozważyć możliwość zawężenia jezdni do 5 m zgodnie z klasą drogi „D”.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA