TA.464.1.129.2021

MB PROJKET

Ul. Witkowicka 65

31-242 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „SPOTKAJMY SIĘ NA PODWÓRKU” REWITALIZACJA WNĘTRZ KWARTAŁÓW ZABUDOWY NA TERENIE NOWEJ HUTY OS. OGRODOWE.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 listopada br. (data wpływu do ZTP) w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Spotkajmy się na podwórku” rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty os. Ogrodowe, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 10 grudnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Zespół postuluje:

- objęcie dróg wewnętrznych na terenie rewitalizowanego obszaru strefą zamieszkania na etapie projektu organizacji ruchu, z uwagi na bezpieczeństwo pieszych którzy poruszają się ulicami,

- uwzględnienie zadaszenia stojaków rowerowych - montażu wiaty rowerowej o szerokości ok. 2.5 m (szerokość umożliwiająca całkowite zabezpieczenie roweru), w załączeniu przekazujemy kserokopię wytycznych dla wiat  otrzymanych od Miejskiego Konserwatora Zabytków,

- rekultywację zieleni przy wjeździe z ul. Mierzwy na wysokości bud. nr 6.

- Należy zastosować wzór stojaka rowerowego zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Zapewnić:

- nawierzchnię bezfazową ciągów,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Skorygować lokalizację miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.

- Należy wykonać wyniesienia nawierzchni w miejscach przekraczania jedni przez pieszych w szczególności na dojściu do przedszkola.

- Listwowe progi zwalniające należy zastąpić progami wyspowymi, w przypadku braku możliwości skrócić progi wyspowe w celu zapewnienia rowerzystom możliwości bezpiecznego przejazdu.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa