TA.464.1.137.2021

DROPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 26/41

30-701 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, NA UL. SZYMONOWICA OD UL. MOCHNANIEC DO UL. BUNSCHA”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha”,  oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 10 grudnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Wzdłuż  ul. Babińskiego zapewnić ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika na wlocie ul. Szymonowica  (wyniesienie wlotu).

Zapewnić pas zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1 m. pomiędzy jezdnią a ciągiem pieszym po północnej stronie (orientacja rysunku) skrzyżowania jw., po stronie południowej dowiązać do istniejącego ciągu pieszego.

- Wlot ul. K. Baczyńskiego wykonać jako wyniesiony.

- Przeanalizować możliwość wykonania ciągu pieszego również po południowej stronie (orientacja rys.) do zjazdu na teren działki nr 240.

- Na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu objąć ul. Szymonowica strefą tempo 30.

- Na wyniesionym skrzyżowaniu wykonać sugerowane przejścia dla pieszych z zastosowaniem pasów medialnych dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zespół postuluje wykonanie obniżenia krawężnika w ciągu ul. Babińskiego w celu umożliwienia  rowerzystom poruszającym się w ruchu ogólnym ul. Szymonowica możliwość włączenia i wyłączenia  do i z istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Babińskiego.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu w szczególności w rejonie projektowanych miejsc postojowych na wysokości cmentarza; przeanalizować możliwość wykonania równoległych miejsc postojowych lub wyznaczenia równoległych miejsc postojowych na jezdni, esowanie toru jazdy będzie miało korzystny wpływ na spowolnienie ruchu.

- nawierzchnię bezfazową projektowanego ciągu pieszego,

- ciągłość ruchu pieszego,

- szerokość użytkową ciągu pieszego dostosowaną do prognozowanych natężeń,  min. 2.0 m.

- bezpieczeństwo pieszych w rejonie przepustu (montaż balustrad),

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego do istniejących ciągów.

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Dla infrastruktury pieszej zastosować Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa