TA.464.1.133.2021

ARG Projektowanie Inwestycyjne

Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWEJ, PRZEBIEGAJĄCEJ W ŚLADZIE ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. ZŁOCIENIOWEJ W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 października br. (data wpływu do ZTP) w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi publicznej klasy dojazdowej, przebiegającej w śladzie odcinka drogi wewnętrznej ul. Złocieniowej w Krakowie”,  oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 30 listopada 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Na łuku przy pompowni należy zapewnić przejezdność dla pojazdów normatywnych, weryfikacja dowiązania do zakresu inwestycji procedowanej przez PKP zostanie dokonana na etapie uzgodnień z ZDMK.

- Na zjazdach i wlocie podporządkowanym zachować ciągłość nawierzchni chodnika, bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Uwzględnić zachowanie obsługi komunikacyjnej istniejących obiektów.

- Parametry zjazdu na teren inwestycji dostosować do pełnionej funkcji, zastosować minimalne zapewniające obsługę inwestycji (szerokość zjazdu nie może być większa niż drogi głównej).

- Zapewnić:

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności dowiązanie projektowanego chodnika do ciągu pieszego przy ul. Agatowej z uwzględnieniem zapewnienia pieszym bezpiecznego przekroczenia jezdni,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanego ciągu pieszego,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa