TA.464.1.161.2021(2)

ARG Projektowanie Inwestycyjne

Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „DOJAZD DO UNITY CENTRE OD AL. BELINY PRAŻMOWSKIEGO W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego br. (data wpływu do ZTP), w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: Dojazd do Unity Centre od al. Beliny Prażmowskiego w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 18 marca 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Z uwagi na ograniczenia terenowe i konieczność zapewnienia większej przestrzeni dla pieszych przed peronem przystankowym skorygować trasę pasa rowerowego, pas rowerowy poprowadzić wzdłuż krawędzi jezdni.

- Wrysować skos najazdowy pasa rowerowego na wyniesienie powierzchni peronu przystankowego.

- Pasy medialne z pasami naprowadzającymi na wysokości peronu przystankowego i przed przejściem dla pieszych wykonać za pasem rowerowym i po obu stronach przejścia dla pieszych.

- Przewidzieć montaż dodatkowego sygnalizatora świetlnego dla rowerzystów.

- Przy przejściu dla pieszych wykonać obniżony krawężnik na całej szerokości, przewidzieć poszerzenie chodnika w pasie zieleni w celu zapewnienia prawidłowego dowiązania.

- Rozważyć możliwość zawężenia pasa ruchu al. Beliny Prażmowskiego za wlotem drogi wewnętrznej do 4.0 m.

- Przeanalizować możliwość objęcia wyniesieniem pasa dla rowerzystów również przy wyniesionym przejściu dla pieszych.

- Zweryfikować wskazany na planie sytuacyjnym wjazd na teren działki nr 268.

- Przeanalizować, w uzgodnieniu z ZTP możliwość posadowienia wiaty z minimalnymi ścianami bocznymi.

- Drogę wewnętrzną do Unity Centre należy objąć strefą zamieszkania lub wprowadzić strefę tempo 30 na etapie projektu organizacji ruchu.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Zapewnić:

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa