TA.464.1.161.2021

ARG Projektowanie Inwestycyjne

Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA INWESTYCJI PN.: „DOJAZD DO UNITY CENTRE OD AL. BELINY PRAŻMOWSKIEGO W KRAKOWIE”.

PISMO Z UWAGAMI  Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Dojazd do Unity Centre od al. Beliny Prażmowskiego w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 28 stycznia 2022 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

- Na wprost przebudowywanego łącznika wykonać dwukierunkowy przejazd dla rowerzystów o szerokości 3.0 m przez al. Beliny Prażmowskiego.

Umożliwić rowerzystom wykonanie manewru skrętu w lewo w al. B. Prażmowskiego i od al. B. Prażmowskiego, zapewnić czytelność układu i  oznakowania (np. poprzez wykonanie śluzy).

- W miejsce projektowanego zieleńca oraz fragmentu pasa jezdni (zawęzić pas do 4.5 – 4.0 m) al. B. Prażmowskiego zaprojektować przystanek KMK, w formie tzw. „przystanku wiedeńskiego”, pas rowerowy prowadzić na wyniesieniu pomiędzy peronem a ciągiem pieszym, zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa (rozdz. 5.1). Zastosować wiatę wspornikową, jeżeli będzie to możliwe.

- Przeanalizować możliwość kontynuacji zawężenia pasa ruchu do 4 m do wysokości przełączki na wysokości ul. Brodowicza oraz korekty lokalizacji sygnalizatorów.

- Przy przejściach dla pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Łącznik do Unity Centre należy objąć strefą zamieszkania lub wprowadzić strefę tempo 30 na etapie projektu organizacji ruchu.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Zieleniec po obu stronach łącznika kształtować od strony jezdni w celu zabezpieczenia chodnika przed nielegalnym parkowaniem, oraz zapewnienia możliwości kształtowania najazdów.

- Zapewnić:

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa