TA.464.1.162.2021 (2)

Green Cities Infrastructure Sp. z o.o.

Ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

zgrudzien@greencities.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA POŁĄCZENIA UL. PRZYKOPY Z UL. BESKIDZKĄ W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

Ad. wariant 1.

- Zespół przyjmuje informację przekazaną przez przedstawiciela ZDMK, że nie ma możliwości uwzględnienia w zakresie przedmiotowego zadania wykonania ciągów dla pieszych wzdłuż ul. Malwowej.

Ad. wariant 2.

- Zespół podtrzymuje wskazaną wcześniej uwagę w zakresie niekorzystnego usytuowania włączenia nowoprojektowanego odcinka ul. Przykopy ze względu na bliską odległość do skrzyżowania ul. Beskidzkiej i Witosa, oraz konieczności wycinki dużej ilości drzew.

- Przyjmuje się wyjaśnienia projektanta dotyczące analizy możliwości wykonania pochylni przy schodach na ciągu pieszym w kierunku placu targowego, istniejący ciąg zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Ad. wariant 3.

- Miejsca postojowe należy lokalizować w odległości min. 10 m od skrzyżowania i od przejścia dla pieszych.

- Na wlocie wlot na skrzyżowanie ul. Malwowej i ul. Sas-Zubrzyckiego od zachodniej strony (zgodnie z orientacją rysunku) zapewnić sugerowane przejście dla pieszych.

- Zweryfikować północny wlot na skrzyżowanie jw., czy jest do zjazd czy skrzyżowanie, geometrię kształtować zgodnie z funkcją.

- Skorygować wyłukowania jezdni przy wyniesionym skrzyżowaniu.

Uwagi ogólne do wszystkich wariantów:

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na zjazdach i wlotach podporządkowanych nieobsługiwanych przez KMK zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe,

- ciągłość i czytelność ruchu pieszego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury pieszej zastosować Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa