TA.464.1.151.2021(2)

ARG Projektowanie Inwestycyjne

Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI BUDOWY PIESZO – ROWEROWEJ KŁADKI ŁĄCZĄCEJ UL. WIZJONERÓW Z UL. ARMII KRAJOWEJ ORAZ POŁĄCZENIE Z PRZYSTANKIEM SKA BRONOWICE”,

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 stycznia 2022 .  (data wpływu do ZTP) w sprawie wydania ponownej opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy pieszo – rowerowej kładki łączącej ul. Wizjonerów z ul. Armii Krajowej oraz połączenie z przystankiem SKA Bronowice”,   oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 11 lutego 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

Ad wariant 4.W1b. i 3.W1a. (ddr po wschodniej stronie ul. Wizjonerów)

      - Skorygować kształt łuku ddr przy włączeniu do ul. Armii Krajowej – nakierować łagodniej na odcinek wzdłuż ul. Wizjonerów.

Ad wariant 4.W1b. i i 6.W2b. (prosta pochylnia po wschodniej stronie)

      - Przeanalizować możliwość wykształcenia max. 5% spadku podłużnego na pochylni, oraz poszerzenie do 3.0 m

Ad wariant 5.W2a. i 6.W2b. (ddr po zachodniej stronie ul. Wizjonerów)

      - Należy wykształcić fragment chodnika przy ddr przy wlocie do ul. Armii Krajowej w celu umożliwienia kontynuacji ruchu od ul. Wizjonerów w kierunku północnym bez konieczności przekraczania ddr.

      - Pomiędzy przejściem dla pieszych przy zjeździe z kładki nad ul. Armii Krakowej a zjazdem na posesję nr 595 chodnik kształtować po zachodniej stronie ddr w celu minimalizacji punktów przeplatania.

Uwagi ogólne.

      - Przy wlocie ul. Wizjonerów do ul. Armii Krajowej, przeanalizować możliwość przełożenia przejazdu dla rowerzystów na zachodnią stronę przejścia dla pieszych w celu minimalizacji punktów przeplatania.

      - Na pochylni „ślimakowej” zwiększyć promienie łuków do min. 5 m, skorygować lokalizację – przesunąć w kierunku zachodnim z zachowaniem wymaganej skrajni.

      - Na włączeniu ddr do ciągu pieszo – rowerowego w rejonie schodów i windy po stronie wschodniej poszerzyć w miarę możliwości terenowych szerokość ddr, na końcu przy wpięciu wykształcić skos ddr.

      - Z uwagi na planowaną obsługę KMK ul. Wizjonerów dopuszcza się brak wyniesienia na wlocie do ul. Armii Krajowej, należy zweryfikować czy parametry wyspy dzielącej są wystarczające – min. 3.0 m.

      - Na obiekcie zastosować bariery według wzoru zgodnego ze Standardami w kształcie wycinka koła lub elipsy.

      - Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na przejazdach (w miejscach dowiązania do istniejącej krawędzi jezdni) zastosować krawężniki z odkryciem „0” cm, bez uskoków.

- Zapewnić:

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego do ciągów po obu stronach ul. Armii Krajowej,

- 0.5 m skrajnię pomiędzy jezdnią a przylegającą projektowaną ddr,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu w szczególności w rejonie włączenia ddr do ul. Armii Krajowej, przewidzieć likwidację lub przebudowę ekranów akustycznych w celu zapewnienia warunków widoczności,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- przejezdność dla pojazdów KMK na ul. Wizjonerów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Zdaniem Zespołu preferowanym wariantem jest wariant zakładający wykonanie prostej pochylni oraz ddr po wschodniej stronie ul. Wizjonerów (między innymi z uwagi na mniejszą ingerencję w istniejącą skarpę i przylegające działki), jednakże wszystkie przedstawione warianty uważa się za poprawne.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa) natomiast dla infrastruktury pieszej Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

- Na etapie opracowywania projektu budowlanego dla wariantu wynikowego pozyskać ponownie pozytywną opinię Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu powołanego Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa