TA.464.1.157.2021

DROPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 26/41

30-701 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA ULIC ŁOZIŃSKIEGO I DYBOWSKIEGO WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI OPADOWEJ Z OSADNIKIEM W KRAKOWIE”,

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 grudnia 2021 r.  (data wpływu do ZTP) w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic Łozińskiego i Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej z osadnikiem w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Skorygować geometrię wyniesienia skrzyżowania w rejonie bud. 14-16 ul. Dybowskiego, wprowadzić korektę lokalizacji wpustów ulicznych, przeanalizować możliwość objęcia wyniesieniem również sąsiadujących zjazdów.

- Przy skrzyżowaniach, wlotach podporządkowanych chodniki wyprowadzić za łuki zjazdowe w celu zapewnienia pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni, skorygować lokalizację zjazdów dla  zapewnienia powierzchni poza obszarem zjazdów np. w rejonie Dybowskiego nr 8.

- W rejonie skrzyżowania ul. Dybowskiego z ul. Pysocice zabezpieczyć chodnik przed nielegalnym parkowaniem w obszarze skrzyżowania (do 10 m od skrzyżowania), przeanalizować możliwość wykształcenia pasa zieleni izolacyjnej lub zatoki postojowej / pasa postojowego. Przy wprowadzaniu zieleni nie blokować ciągów pieszych.

- Zapewnić:

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego w km. 0+925,63,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych / miejsc przekraczania jedni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Przeanalizować możliwość wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej w granicach pasa drogowego.

- Dla infrastruktury pieszej stosować Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

- Na etapie opracowywania projektu budowlanego pozyskać ponownie pozytywną opinię Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu powołanego Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa