TA.464.1.155.2021

Eco5tech S.A.

Ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

biuro@eco5tech.pl

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA: PROGRAM BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W ZAKRESIE: OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. NOWOHUCKIEJ”.

PISMO Z UWAGAMI  Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W celu zakończenia procedury wydania opinii Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu dla zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 14 stycznia 2022 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

- Geometria pochylni w szczególności w zakresie projektowanych łuków poziomych powinna zapewniać możliwość przejazdu rowerem, bezpieczne włączenie z ciągu wzdłuż ul. Nowohuckiej z obu kierunków a także włączenie do ciągu wzdłuż wałów.

Zaprojektowane promienie łuków pochylni nie są akceptowalne, jak również  zaproponowane, niezapewniające  bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, rozwiązanie włączenia rowerzystów z pochylni do ciągu wzdłuż wałów z przekroczeniem ul. Niepołomskiej.

Należy zastosować rozwiązania zgodne ze Standardami dla infrastruktury rowerowej.

W związku z powyższym konieczne jest opracowanie i analiza dodatkowych wariantów zakładających:

  - wykonanie pochylni po stronie odwodnej wału,

  - zajęcie części działki nr 285/7.

- Zaprojektować dowiązanie projektowanej infrastruktury dla rowerzystów również po stronie zachodniej  kładki do ciągu wzdłuż wałów.

- Szerokość i lokalizacja projektowanych ciągów powinna zapewniać bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, w przypadku projektowania ciągu bezpośrednio wzdłuż jezdni konieczne jest  jego odseparowanie połączone z razie konieczności z montażem urządzeń brd.

- Zaprojektowana 2.5 m szerokość drogi dla rowerów jest akceptowalna.

- Ciąg pieszy przy zachodniej stronie kładki poszerzyć do 2.0 m szerokości użytkowej.

      - Na obiekcie zastosować bariery według wzoru zgodnego ze Standardami w kształcie wycinka koła lub elipsy.

      - W zakresie zadania uwzględnić konieczność zmiany lokalizacji licznika ruchu rowerowego znajdującego się na trasie rowerowej  po wschodniej stronie w rejonie mostu.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej, projektowanej i planowanej w ramach innych opracowań (np. Trasy Ciepłowniczej) infrastruktury, w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego.

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa, geometria dróg dla rowerów, w tym min. przyjęte parametry szerokości, łuków poziomych) natomiast dla infrastruktury pieszej Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa