TA.464.1.155.2021(2)

Eco5tech S.A.

Ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

biuro@eco5tech.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA: PROGRAM BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W ZAKRESIE: OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. NOWOHUCKIEJ”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.:  „Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 18 maja 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Na włączeniu projektowanej ddr z pochylni ślimakowej do ciągu wzdłuż ul. Nowohuckiej zapewnić wyłukowania przy skrzyżowaniu, zastosować promienie min. 5, optymalne 6 m. Dopuszcza się rozwidlenie ciągu jeżeli będą tego wymagały względy konsytukcyjne.

- Na projektowanej pochylni zapewnić szerokość użytkową ciągu 4.0 m.

- W zakresie zadania uwzględnić zmianę lokalizacji istniejącego, na ciągu przy ul. Niepołomskiej na wysokości budynku nr 55, licznika ruchu rowerowego.

- Na końcu zakresu po stronie wschodniej, zapewnić dowiązanie do skorygowanej dokumentacji projektowej ciągów przy ul. Ciepłowniczej.

- Projektowaną kładkę nad torami kolejowymi poszerzyć w celu poprowadzenia ciągu pieszego i ddr obok siebie w odsunięciu od jezdni, dążyć do wyprostowania trasy ciągów.

- Przeanalizować możliwość wykształcenia pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

- Skorygować promienie wyłukowań ddr, zastosować wartości wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, np. przy włączeniu do głównego ciągu na wałach zwiększyć promień do 10 m.

- Podczas opracowywania projektu organizacji ruchu zapewnić pierwszeństwo rowerzystom poruszającym się na głównym ciągu wzdłuż wałów, podporządkować ciągi z obiektu.

- Barierki na obiekcie, jeśli to możliwe montować po zewnętrznej stronie konstrukcji  w celu lepszego wykorzystania szerokości użytkowej ciągu. Sposób montażu uzgodnić z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

- Przy prawym brzegu Wisły zapewnić dowiązanie do ciągu na wale modernizowanego według dokumentacji opracowywanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- czytelność oznakowania,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe,

- ciągłość ruchu pieszego i rowerowego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa) natomiast dla infrastruktury pieszej Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa