TA.464.1.29.2022

Pracownia Planowania i Projektowania

Systemów Transportu ALTRANS

Ul. Juliusza Lea 114

30-133 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ PIESZO - ROWEROWEJ PODGÓRZE DUCHACKIE – ETAP VIII (ID4) WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. ODCINEK PRZEJŚCIA PRZEZ PARK W REJONIE GALERII BONARKA”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego br. (data wpływu do ZTP), w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo - rowerowej Podgórze Duchackie – etap VIII (ID4) wraz z rozbiórką i budową sieci infrastruktury technicznej. Odcinek przejścia przez Park w rejonie galerii Bonarka”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 1 kwietnia 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Na przejeździe rowerowym przez ul. Kamieńskiego zachować ciągłość nawierzchni i niwelety, w miejscu dowiązania do istniejącej krawędzi jezdni zastosować krawężnik z odkryciem 0 cm, bez uskoków, na przejściu dla pieszych z odkryciem krawężnika 2 cm.

- Minimalna szerokość wyspy dzielącej na przejściu z przejazdem przez ul. Kamieńskiego powinna wynosić 2.5 m. W przypadku braku możliwości poszerzenia wyspy, przeanalizować w uzgodnieniu z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu możliwość wykonania pasów przez całą długość przejścia (funkcjonalność i bezpieczeństwo takiego rozwiązania).

- Pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku stosować przed przejściem dla pieszych po obu stronach jezdni (z wyłączeniem  wyspy dzielącej), oraz przed schodami.

- Zapewnić:

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe do przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym przez ul. Puszkarską boczną i istniejącej na dalszym odcinku ul. Puszkarskiej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Zdaniem Zespołu z uwagi na ochronę drzew dopuszczalne jest wykonanie wspólnego ciągu pieszo – rowerowego.

- Z uwagi na opracowaną na zlecenie  ZZM koncepcję Parku Leśnego Bonarka na tym samym terenie (zaopiniowaną pozytywnie przez Zespół pismo znak: TA.464.1.153.2021 z dnia 2021-12-15 ) wyjaśnić ze zleceniodawcą – ZDMK możliwy do realizacji zakres zadania.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni przejazdu dla rowerzystów w kolorze czerwonym.

  - Przed przejazdem przewidzieć wykonanie znaków P-23.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa