TA.464.1.154.2021

Firma Inżynieryjna

TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA UL. SŁOŃSKIEGO I UL. ĆWIKŁOWEJ W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia r.  (data wpływu do ZTP) w sprawie wydania opinii Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Słońskiego i ul. Ćwikłowej w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 14 stycznia  2022 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Zdaniem Zespołu na etapie projektu organizacji ruchu ul. Ćwikłową należy objąć strefą zamieszkania a ul. Słońskiego strefą tempo 30.

- Przewidzieć montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. szykany).

- Na ul. Ćwikłowej zastosować nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej w celu podkreślenia charakteru ulicy.

- Projektowany chodnik poszerzyć do 2.5 m, przewidzieć zabezpieczenie ciągu przed nielegalnym parkowaniem.

- Murek oporowy przy budynku nr 18a przy ul. Ćwikłowej wykonać w śladzie istniejącego murku, zeskosować murek w celu poprawy warunków widioczności. Postuluje się wykonanie normatywnego chodnika do schodów pomiędzy budynkami nr 18 i 18a.

- Wysokość montażu pochwytu barierki przy chodniku dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Rozporządzeniem.

- Należy uwzględnić obsługę komunikacyjną przyległych do projektowanej drogi nieruchomości.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury, w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego,

- ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach, bez uskoków, nie projektować krawężników w poprzek,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa