TA.464.1.6.2022

Piotr Kaczmarczyk

Arteria Projektowanie

Ul. Kamieniarska 38

30-364 Kraków

Arteria.projektowanie@gmail.com

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA ULICY PÓŁŁANKI W KRAKOWIE – ETAP I”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2022 r., w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Półłanki w Krakowie – etap I”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 11 lutego 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Z uwagi na opracowaną na zlecenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa koncepcję rozbudowy ulicy Półłanki, zakładającą wykonanie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Półłanki, zdaniem Zespołu opiniowana inwestycja w etapie II powinna uwzględniać wykonanie  wydzielonej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Półłanki.  Dokumentację można pozyskać od ZDMK, wersja opiniowana na posiedzenie Zespołu Zadaniowego dostępna jest na stronie ZTP pod linkiem: https://ztp.krakow.pl/rower/audyty/audyt/koncepcja-rozbudowy-ulicy-pollanki.

- Na przejściu dla pieszych należy wykonać azyl, jeżeli nie będzie to możliwe na obecnym etapie realizacji prac należy zapewnić azyl w II etapie inwestycji.

- Zweryfikować przejezdność na zjeździe na teren inwestycji, przeanalizować korektę przebruków w celu ograniczenia do niezbędnego  minimum.

- Przy przejściu dla pieszych oraz na peronie przystankowym zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na peronie przystankowym zastosować krawężniki peronowe kassel kerb.

- Chodnik pomiędzy peronem przystankowym a kolejnym zjazdem  prowadzić w linii prostej, równolegle do krawędzi jezdni, bez zbędnych odgięć,  pomiędzy jezdnią a chodnikiem wykształcić pas zieleni izolacyjnej analogicznie jak na wcześniejszym odcinku. Pieszych przeprowadzić przez zjazd a następnie skierować na pobocze.

- Zapewnić:

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury,

- ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach (bez uskoków) nie projektować krawężników w poprzek,

- ciąg pieszy o szerokości min. 2.0 m i nawierzchni bezfazowej,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przy przebrukach na zjeździe,

- prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, w szczególności przejścia dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Dla infrastruktury pieszej zastosować Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Dokumentację projektową dla II etapu inwestycji przedłożyć na posiedzenie Zespołu celem pozyskania pozytywnej opinii. Uwzględnić odniesienie do założeń koncepcji  rozbudowy ulicy Półłanki.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa