TA.464.1.7.2022

REMAPOL

Firma handlowo – usługowa

Grzegorz Kalita

Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4

31-574 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STADIONOWEJ W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia br. (data wpływu do ZTP), w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Stadionowej w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 3 marca 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Przy przejściu dla pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Wyjaśnić przyjętą szerokość jezdni 4,5 m, przeanalizować możliwość poszerzenia do 5.0 m oraz funkcję zaznaczonego kolorem niebieskim poszerzenia jezdni, jeżeli są to miejsca postojowe należy je zaprojektować.

- Przeanalizować lokalizację przejścia dla pieszych pod kątem wskazanej w MPZP rezerwy dla drogi KD/DW.

- Wykonać dodatkowy łącznik do istniejącego po południowej stronie chodnika w celu skrócenia drogi pieszym.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe,

- ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach, bez uskoków, nie projektować krawężników w poprzek.

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejścia dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanego ciągu pieszego,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa