TA.464.1.5.2022

KĄDZIOŁKA projekt

Filia w Krakowie

os. Złotej Jesieni 6/15

31-831 Kraków

Marcin.faron@kadziolka-projekt.pl

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STELMACHÓW PO TERENIE DZIAŁEK NR 956, 957, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 1497/2 OBR. 33 KROWODRZA”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2022 r., w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Stelmachów po terenie działek nr 956, 957, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 1497/2 obr. 33 Krowodrza”,  oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 11 lutego 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Zweryfikować możliwość pozostawienia drzewa, przylegającego do krawędzi jezdni.

- Zdaniem Zespołu projektowany chodnik należy dowiązać do istniejących ciągów pieszych w celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego i dostępności do KMK.

- Zapewnić:

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury, w szczególności wykształcić prawidłowe dowiązanie projektowanej jezdni do istniejącej od strony zachodniej (zgodnie z orientacją rysunku), skorygować odgęcie.

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową na projektowanych ciągach pieszych,

- ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach (bez uskoków) nie projektować krawężników w poprzek,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury pieszej zastosować Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa