TA.464.1.32.2022

Firma Inżynieryjna

TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KATEGORII GMINNEJ KLASY D WZDŁUŻ OBSZARU KDD.8, KDD.12, KDD.13, KDD.14”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Budowa drogi publicznej kategorii gminnej klasy D wzdłuż obszaru KDD.8, KDD.12, KDD.13, KDD.14”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 1 kwietnia 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Zapewnić normatywną, wynikającą z obowiązujących przepisów ilość miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, przy miejscach postojowych dla niepełnosprawnych zapewnić obniżone krawężniki na całej długości.

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Miejsca postojowe lokalizować w odległości min. 10 m od skrzyżowania.

- Długość projektowanego przepustu P2 powinna umożliwiać wykonanie w przyszłości obustronnego chodnika.

- Projektowany ciąg pieszy w śladzie KDX.6 projektować jako pieszo rowerowy o nawierzchni asfaltowej i szerokości 3.0 m.

- Pomiędzy projektowanym układem drogowym a  ul. Marynarską oraz  projektowanym w śladzie KDX.6 ciągiem a ul. Pod Stokiem  zapewnić połączenie pieszo – rowerowe o  szerokości 3.0 m i nawierzchni asfaltowej, wjazdy zabezpieczyć słupkami przed nieuprawnionym przejazdem pojazdów samochodowych.

- Utrzymać funkcjonującą obsługę komunikacyjną terenów sąsiednich.

- Na etapie projektu organizacji ruchu układ objąć strefą zamieszkania lub przynajmniej tempo 30.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego,

- czytelność oznakowania np. koniec drogi wewnętrznej za przejściem dla pieszych,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa