TA.464.1.15.2022

Pracownia Planowania i Projektowania

Systemów Transportu

ALTRANS

Ul. Juliusza Lea 114

30-133 Kraków

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. PUSZKARSKIEJ Z UL. PRZYJAŹNI POLSKO – WĘGIERSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY RONDA WRAZ Z ROZBUDOWĄ I BUDOWĄ SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (ID3)”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 lutego br. (data wpływu do ZTP), w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w zakresie budowy ronda wraz z rozbudową i budową sieci infrastruktury technicznej (ID3)”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 3 marca 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Na przejazdach dla rowerzystów zapewnić ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów (ddr), na przejściach dla pieszych zastosować odkrycie krawężnika 2 cm.

- Skorygować trasę projektowanego chodnika po północno zachodniej stronie ronda – oddalić od tarczy ronda, wykształcić zieleniec pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

- Przeanalizować możliwość wykonania przejścia dla pieszych  na północnym wlocie ronda pod kątem zapewnienia widoczności i wielkości prognozowanego ruchu pieszego. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wykonania przejścia w przypadku braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pieszych.

- Po południowo zachodniej stronie ronda na wysokości zbiorników oddalić chodnik od ddr. Zamienić miejscami lokalizację ddr i cp w celu ograniczenia punktów kolizji.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu, w szczególności w rejonie ekranów akustycznych

- przejezdność dla pojazdów normatywnych (załączyć materiały z przeprowadzonej analizy)

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa) natomiast dla infrastruktury pieszej Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Zamontować słupek na wlocie ddr z tarczy ronda w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym wjazdem pojazdów mechanicznych.

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni przejazdu dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed przejazdem przewidzieć wykonanie znaków P-23

  - W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; bezpośrednio przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa