TA.464.1.12.2022

BPD

Biuro Projektów Drogowych

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA ULICY RYDLÓWKA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DZIAŁCE NR 290/2 OBR. 30 JEDN. EWID. PODGÓRZE W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego br. (data wpływu do ZTP), w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Rydlówka w zakresie budowy chodnika na działce nr 290/2 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 18 marca 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Należy zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania ul. Rydlówka na końcu projektowanego zakresu po stronie zachodniej.

Postulujemy wykonanie sugerowanego przejścia dla pieszych z równoczesną korektą lokalizacji istniejącego, oznakowanego przejścia dla pieszych (ewentualne przesunięcie w kierunku wschodnim w celu zapewnienia odległości ponad 100m),

oraz  wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych przy przejeździe rowerowym przy rz. Wildze.

- Przejście dla pieszych w obszarze objętym opracowaniem wykonać jako wyniesione.

- Przy przejściu dla pieszych / w miejscu przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.  Jeżeli pozwolą na to warunki terenowe zapewnić również zachowanie niwelety chodnika na zjazdach.

- Szerokość zjazdów dostosować do pełnionej funkcji, szerokość zjazdu nie może być większa niż szerokość drogi głównej.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe,

- wyprowadzenie chodnika poza łuki zjazdów w celu ułatwienia komunikacji pieszej,

- ciągłość ruchu pieszego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejścia dla pieszych / miejsca przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanego ciągu pieszego,

- szerokość projektowanego ciągu pieszego dostosowaną do prognozowanych natężeń min. 2.0 m,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Planowane elementy infrastruktury pieszej powinny spełniać Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa