TA.464.1.17.2022

Firma Inżynieryjna

TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA UL. STUDZIENNEJ W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego br. (data wpływu do ZTP), w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Studziennej w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 18 marca 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Należy zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania ul. Darwina przy wlocie ul. Studziennej, wykonać sugerowane przejście dla pieszych z zastosowaniem pasów medialnych z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku, oraz obniżonego krawężnika po obu stronach ulicy.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Szerokość zjazdów dostosować do pełnionej funkcji, szerokość zjazdu nie może być większa niż szerokość drogi głównej, geometria musi zapewnić przejezdność zgodnie z pełnioną funkcją.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury na obu końcach zakresu, dowiązanie do istniejącego zagospodarowania po stronie północnej wykonać na dłuższym odcinku w celu wyłagodzenia skosu,

- ciągłość ruchu pieszego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- szerokość projektowanego ciągu pieszego dostosowaną do prognozowanych natężeń min. 2.0 m,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Planowane elementy infrastruktury pieszej powinny spełniać Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa