TA.464.1.55.2022

MP PROJEKT

Marek Pyciak  - Projekty Drogowe

Damienice 282,

32-700 Bochnia

mpprojekt@interia.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA ULICY DO WILGI NA DŁUGOŚCI 95,09 M POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE JEZDNI, WYNIESIENIU TARCZY SKRZYŻOWANIA, BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH NA DZIAŁKĘ NR 290/7 OBR. 32 PODGÓRZE W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca br. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Do Wilgi na długości 95,09 m polegająca na rozbudowie jezdni, wyniesieniu tarczy skrzyżowania, budowie chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową dwóch zjazdów indywidualnych na działkę nr 290/7 obr. 32 Podgórze w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 6 maja 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Odcinek ul. Do Wilgi bez przejazdu projektować w całości jako wyniesiony.

- Na wszystkich wotach skrzyżowania zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni, przedłużyć wyniesienie w kierunku zachodnim w celu wykształcenia powierzchni dla nieoznakowanego przejścia dla pieszych.

- Zmniejszyć północno zachodni promień wyłukowania jezdni do 6m.

- Projektowany chodnik przy przejściu dla pieszych na terenie działki o użytku dr i nr  428 P-32,  dowiązać do wejścia na teren placu zabaw znajdującego się na terenie działki nr 287/18.

- Nowoprojektowany chodnik w szczególności pomiędzy wejściem na plac zabaw a przejściem dla pieszych zabezpieczyć przed nielegalnym parkowaniem, proponujemy wykształcenie pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem lub montaż stojaków rowerowych.

- Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Zapewnić:

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe na zakresach opracowania,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- ciągłość ruchu pieszego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych / miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- szerokość ciągów pieszych dostosowaną do prognozowanych natężeń, min. 2.0 m.

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa