TA.464.1.41.2022(2)

SWECO polska Sp. z o.o.

Ul. Franklina Roosvelta 22

60-829 Poznań

Marcin.koszera@sweco.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA BUDOWY LINII TRAMWAJOWEJ POMIĘDZY SKRZYŻOWANIEM ULIC WIELICKIEJ, TELIGI, KOSTANECKIEGO A OS. RŻĄKA WRAZ Z PĘTLĄ  TRAMWAJOWĄ ORAZ PARKINGIEM P+R” – wariant 5. i 7.

PISMO Z UWAGAMI  Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a os. Rżąka wraz z pętlą  tramwajową oraz parkingiem P+R” wariant 5. I 7. w nawiązaniu do pisma znak TA.464.1.41.2022 z dnia 24-05-2022 oraz ustaleń z posiedzenia w dniu 2 września 2022 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego uwagi wskazane do wariantów 1-4 w ww. piśmie oraz wskazane poniżej dla wariantów 5. i 7.

Ad. wariant 5.

- Podziemne przystanki tramwajowe stanowią dużą niedogodność dla pieszych w szczególności osób z ograniczoną mobilnością na drodze do szpitala.

W związku z powyższym Zespół przestawiony wariant ocenia jako niekorzystny.

- Sygnalizacją świetlną należy objąć całe skrzyżowanie ul. Teligi i ul. Kurczaba (również wloty boczne).

- Przeanalizować możliwość wydłużenia tunelu i pozostawienia wlotu ul. Wallenroda,  z uwagi na zachodzące obawy w zakresie możliwości obsłużenia ruchu jedynie ul. Kurczaba.

- Informacje w zakresie szczegółowych rozwiązań planowanych w ramach zadania „Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego w Krakowie oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej” należy pozyskać od Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, uwzględnić planowane rozwiązania w procedowanej dokumentacji w szczególności ciągi piesze i rowerowe, wyjścia ze schodów, pochylnie do Centrum handlowego, zapewnić spójność rozwiązań projektowych.

- Wyjaśnić zasadność projektowanych przejść dla pieszych przez chodnik.

- Uwzględnić bardzo duże natężenie ruchu pieszego w obrębie węzła.

- Skorygować lokalizację stojaków rowerowych zaplanowanych przy windzie w północno zachodniej części skrzyżowania ul. Teligi i Wielickiej, lokalizować przy drodze dla rowerów (ddr).

- Rozważyć możliwość wykonania pochylni przy schodach na ciągach w kierunku osiedla.

- Należy powiększyć powierzchnie do oczekiwania dla pieszych przy wyspach trójkątnych, w szczególności w miejscach przecięcia potoków pasażerskich, prowadzenie linii tramwajowej na poziomie -1 powinno umożliwiać lepsze kształtowanie warunków poruszania się pieszych na poziomie 0.

- Rozważyć możliwość ograniczenia do jednego pasa wylotu ul. Teligi do ul. Wielickiej w kierunku centrum miasta w celu skrócenia przejścia dla pieszych.

- Należy stosować pochylnie jak tylko to możliwe z uwagi na fakt że są rozwiązaniem bezawaryjnym.

- Przeanalizować wykonanie przystanku KMK na pasie ul. Wielickiej w kierunku centrum miasta zamiast zatoki postojowej.

- Na przystanku przy ul. Teligi przed skrzyżowaniem z ul. Kurczaba pierwszy segment stojaków rowerowych przesunąć za drzewo w celu powiększenia przestrzeni dla pieszych.

- Zespół postuluje wykonanie pochylni na kładkę nad ul. Wielicką do Centrum Handlowego oraz zachowanie stałej szerokości chodnika wzdłuż ul. Wielickiej 2.25 m.

- W rejonie skrzyżowania ul. Wielickiej i M. Orwid skorygować lokalizację wind zapewnić widoczność dla wszystkich uczestników ruchu w szczególności w rejonie wind i murków przy schodach.

- Skorygować jednokierunkowe włączenia ddr do ruchu ogólnego w ul. Marii Orwid, rozwiązania kształtować zgodnie ze Standardami.

- W północno zachodniej części skrzyżowania ul. Wielickiej i ul. Marii Orwid doprojektować ciąg pieszy od strony jezdni w celu skrócenia drogi pieszych pomiędzy przejściem dla pieszych a peronem KMK, dopuszcza się korektę lokalizacji stojaków w taki sposób aby nie przeszkadzały w komunikacji pieszych.

- Należy uwzględnić pas techniczny dla lokalizacji infrastruktury w tym sygnalizatorów świetlnych, dla ścian lokalizowanych w bardzo bliskiej odległości od jezdni należy zapewnić wytrzymałość na wypadek najechania przez pojazdy samochodowe.

- Projektowany mur tunelu pomiędzy przejściami dla pieszych nie może zasłaniać pieszych wchodzących na przejście.

- Stojaki rowerowe należy zapewnić również w rejonie przystanku po południowej stronie ulicy Wielickiej.

- W południowo zachodniej części skrzyżowania ul. Wielickiej i ul. Marii Orwid doprojektować ciąg pieszy pomiędzy przejściami dla pieszych przy schodach (po południowej stronie ddr) w celu skrócenia drogi pieszych i minimalizacji punktów kolizji.

- Zapewnić ciągłość infrastruktury dla pieszych w obszarze objętym opracowaniem w szczególności w rejonie zjazdu na stację paliw przy ul. Jerzmanowskiego, należy na planszy uwzględnić aktualny przebieg ciągów pieszych przy wjeździe na stację i zapewnić dowiązanie do projektowanych ciągów.

- Na zjeździe na stację paliw i w kierunku osiedla z ul. Jerzmanowskiego przeanalizować możliwość wykonania wyniesienia o parametrach zapewniających obsługę stacji paliw.

- Wyjaśnić czy długości pochylni zaprojektowanych w śladzie istniejących schodów przy wlocie ul.Jerzmanowskiego do ul. Wielickiej są wystarczające.

- Fragment ddr pomiędzy ul. Wielicką a zjazdem na stację paliw należy projektować jako dwukierunkowy.

- Wydłużyć odcinek włączenia ddr z ruchu ogólnego w ul. Jerzmanowskiego do ddr wzdłuż ul. Wielickiej, kształtowanie rozpocząć zaraz za zjazdem na działkę nr 406/5 (parking).

- Powierzchnie oczekiwania przed przejściami dla pieszych przy peronach KMK przy skrzyżowaniu ul. Wielickiej z ul. Jerzmanowskiego poszerzyć do 4.0 m (utrzymać szerokość peronów).

Na przejazdach rowerowych dla powierzchni oczekiwania w obrębie wysp zapewnić szerokość 3.0 m w najwęższym miejscu.

- Przy parkingu P&R w rejonie ul. Jerzmanowskiego zapewnić zadaszone parkingi dla rowerów.

- Zapewnić dojścia piesze do przystanków KMK z parkingu P&R, wskazać ilość planowanych miejsc postojowych.

- Przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerzystów po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Wielickiej i Jerzmanowskiego zbliżyć do tarczy skrzyżowania, nie zawężać powierzchni akumulacji na wlocie ul. Wielickiej.

- Wspólny ciąg pieszo rowerowy po północnej stronie pętli KMK odsunąć od jezdni, zapewnić pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a projektowanym ciągiem. Elementy oznakowania (w tym SIM) i sygnalizatory lokalizować poza użytkową szerokością cpr.

Zespół postuluje wykonanie rozdzielonych ciągów cp i ddr w miejsce cpr.

- Plac do zawracania przy ul. Podłęskiej (zaślepiony wylot) odsunąć od krawędzi cpr, zapewnić włączenie dla pieszych i rowerzystów.

- Łącznik rowerowy do ul. Kaimskiej projektować o szerokości 2.0 m, na włączeniu zapewnić ciągłość nawierzchni bez krawężnika.

- Przy miejscach postojowych dla niepełnosprawnych zapewnić fragment chodnika i obniżone krawężniki na całej długości.

- Z uwagi na ruch rowerowy realizowany w ruchu ogólnym ul. Kaimskiej należy przeanalizować lokalizację równoległych miejsc postojowych. Wzdłuż ul. Kaimskiej i ul. Wielickiej przebiega główna trasa rowerowa nr 1. i nr 8.

- Miejsca postojowe dla rowerów przy pętli KMK projektować jako zadaszone, zapewnić powiązanie z infrastrukturą rowerową.

- Filary zadaszeń lokalizować w sposób zapewniający widoczność dla wszystkich uczestników ruchu.

- Zapewnić powiązania piesze do przystanków KMK w obszarze pętli, dążyć do skrócenia drogi pieszych.

- Przeanalizować czy projektowane miejsce na zatrzymanie tramwaju  wjeżdżającego na pętlę (pomiędzy peronem a przejściem) nie powoduje blokowania przejścia.

- Wzdłuż ul. Czerwiakowskiego po północnej stronie wykonać pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

- Skorygować lokalizację miejsc postojowych Kiss&Ride pod kątem bezpieczeństwa warunków ruchu przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Czerwiakowskiego i ul. Rydygiera.

- Geometrię skrzyżowania ul. Rydygiera i ul. Czerwiakowskiego dostosować do planowanej organizacji ruchu.

- Uwzględnić w dokumentacji projektowej istniejący kontraruch dla rowerzystów w ul. Rydygiera.

- Wyspę azylu na przejściu dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów przez ul. Kosocicką projektować o szerokości min. 2.5 m.

Przeanalizować możliwość zawężenia pasów ruchu lub kształtowania wspólnego przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów. Zespół postuluje analizę możliwości  zastosowania jednego pasa ruchu do jazdy na wprost i w lewo.

- Skorygować linię P 13, oraz szrafowania, zmniejszyć promień wyłukowania (po lewej stronie Kosocickiej).

- Należy odtworzyć zjazd na działkę nr 151/13.

- Wzdłuż ul. Kosocickiej po prawej stronie wykonać pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem, na odcinku pomiędzy przejściem dla pieszych a wiaduktem.

- Należy uzupełnić na planszy sytuacyjnej wymiary powierzchni azylu przed przejściem dla pieszych (po wschodniej stronie), zapewnić min. 3 m szerokości.

- Zrezygnować z wyłukowania ddr przed przejściem dla pieszych.

Ad. wariant 7.

- Przeanalizować geometrię projektowanego skrzyżowania ul. Teligi i ul. Wielickiej pod kątem właściwej obsługi pojazdów komunikacji KMK w szczególności możliwości pozostania pojazdu w obszarze wyspy.

- Zweryfikować możliwość wykonania przystanku autobusowego na pasie ruchu w kierunku centrum miasta.

- Zapewnić krawężnik peronowy kassel kerb na prostym odcinku peronu przystankowego.

- Skorygować lokalizację wiaty przystankowej w celu zapewnienia przestrzeni dla pieszych, zwymiarować szerokość peronu przed wiatą.

- Uwzględnić w dokumentacji konieczność przebudowy kładki nad ul. Wielicką wraz z wykonaniem pochylni, oraz planowaną przebudowę zjazdu do Centrum Handlowego procedowaną  w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Wielickiej z budową pasa włączenia w Krakowie oraz przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej” (dla dokumentacji dnia 2021-08-03 została wydana pozytywna opinia Audytu znak: TA.464.1.32.2021(2)).

- Zweryfikować konieczność kształtowania wyłukowań ul. Wielickiej, zawęzić szerokość jezdni dodatkowej (projektowana 3.5 tak jak jezdni głównej), uwzględnić ściek.

- Przeanalizować możliwość wydłużenia jezdni głównej w tunelu i kształtowania nad nią na poziomie „0” jezdni dodatkowej.

- Za przystankiem KMK przy ul. Wielickiej po południowej stronie za skrzyżowaniem z ul. Kostaneckiego zapewnić ciąg pieszy, skorygować lokalizację stojaków rowerowych.

- Zapewnić kontynuację ddr po południowej stronie ul. Wielickiej do końca zakresu opracowania.

- Pomiędzy ddr a jezdnią ul. Wielickiej zapewnić pas zieleni izolacyjnej, jeżeli nie będzie to możliwe zastosować barierki.

- Na przystanku przy ul. Teligi przed skrzyżowaniem z ul. Kurczaba pierwszy segment stojaków rowerowych przesunąć za drzewo w celu powiększenia przestrzeni dla pieszych. Wiatę przystankową lokalizować na przystanku, niedopuszczalna jest lokalizacja wiaty za drogą dla rowerów i chodnikiem.

Przy schodach zapewnić pochylnię.

- Przy skrzyżowaniu z ul.Wallenroda uzupełnić wyłukowania ddr po zachodniej stronie ul. Teligi.

- Zapewnić dowiązanie do istniejących na przyległych terenach ciągów pieszych.

- Przeanalizować ilość pasów ruchu na ulicy Teligi, możliwość zawężenia do jednego pasa i zapewnienie jedynie przejazdowej sygnalizacji świetlnej.

- Uzupełnić na planszy wymiary przy wiacie na przystanku KMK na wylocie za skrzyżowaniem ul. M. Orwid.

- Zapewnić szerokość przystanków dostosowaną do prognozowanego natężenia ruchu.

- Wskazane powyżej uwagi do rozwiązań dotyczących obszarów wspólnych dla wariantu 5 pozostają aktualne (np. rejon przystanku przy ul. Teligi, skrzyżowania z ul. M. Orwid).

Uwagi ogólne

- Przedstawić wariant zakładający bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w obszarze skrzyżowania ul. Wielickiej i ul. Teligi.

- Trasę ddr projektować bez zbędnych odgięć,  stosować wartości wyłukowań zgodnie ze Standardami.

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych oraz na peronach przystankowych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Należy minimalizować wycinkę drzew, w szczególności w obszarze przystanków KMK, dopuszcza się punktowe zawężenia lub rozdział ciągów pieszych w celu ochrony zieleni wysokiej.

- Włączenia i wyłączenia ruchu rowerowego do i z  ruchu ogólnego należy każdorazowo projektować zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zakończenie dwukierunkowej drogi dla rowerów kształtować zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 17D, początek i koniec jednokierunkowej drogi dla rowerów zgodnie ze schematami przedstawionymi odpowiednio na rys. nr 17A B i C, lub wyłukowanie ddr (o promieniu 1-2 m).

- Na zjazdach i wlotach podporządkowanych nieobsługiwanych przez KMK zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów (wskazać wyniesienie), bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.  Tam gdzie to możliwe zapewnić kieszenie dla pojazdów oczekujących.

- Utrzymać funkcjonujące połączenia piesze i rowerowe, zapewnić dowiązanie do projektowanej infrastruktury.

- Windy lokalizować z zapewnieniem skrajni od jezdni w sposób zapewniający widoczność dla wszystkich uczestników ruchu, zapewnić dowiązanie do ciągów pieszych.

- Przy przejściach dla pieszych wykształcić poszerzone powierzchnie umożliwiające ominięcie oczekujących na przejście pieszych i rowerzystów.

- Uwzględnić ewentualną rezerwę terenową na lokalizację ekranów akustycznych.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych oraz dowiązanie sytuacyjno wysokościowe na połączeniu istniejącej, planowanej i projektowanej w ramach innych opracowań infrastruktury, w szczególności w ramach zadania polegającego na rozbudowie  prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego w Krakowie oraz przebudowie zjazdu do Centrum Handlowego,

- utrzymanie funkcjonujących połączeń komunikacyjnych,

- ciągłość nawierzchni ddr na przejazdach rowerowych, nie stosować krawężników w poprzek,

- ciągłość ruchu pieszego i rowerowego,

- włączenia i wyłączenia ddr do i z ruchu ogólnego, wyłukowania ddr,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- automatyczną detekcję przed przejazdami dla rowerzystów.

- Przy punktach przesiadkowych zapewnić zadaszone stojaki rowerowe w ilości odpowiadającej prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa (wzdłuż ul. Wielickiej i ul. Teligi przebiegają główne trasy rowerowe), zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa, szerokości ciągów, promienie łuków poziomych ddr, rozdział z dwóch rzędów kostki pomiędzy ddr i cp, włączenia i wyłączenia ddr do i z ruchu ogólnego), natomiast dla infrastruktury pieszej Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Uwagi mieszkańców zgłoszone za pośrednictwem strony internetowej ZTP stanowią załącznik do przedmiotowej opinii.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa