TA.464.1.38.2022

ARG Projektowanie Inwestycyjne

Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA I BUDOWA ODCINKA UL. MEDYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ UL. OBRONNEJ W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa odcinka ul. Medycznej wraz z rozbudową ul. Obronnej w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 1 kwietnia 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Ruch rowerowy należy realizować w ruchu ogólnym.

- Na odcinku ulicy pomiędzy ul. Kostaneckiego a budynkiem nr 7 zdaniem Zespołu należy kształtować zieleń zamiast miejsc postojowych, ciąg pieszy projektować o  szerokości 2.5 m po obu stronach drogi.

Na dalszym odcinku do zatoki postojowej zapewnić 2.0 m szerokości chodnik wykształcić pas zieleni izolacyjnej o szer. 1.0 m.

- Zapewnić normatywną, wynikającą z obowiązujących przepisów ilość miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, przy miejscach postojowych dla niepełnosprawnych zapewnić obniżone krawężniki na całej długości. Miejsca lokalizować jak najbliżej docelowego zagospodarowania.

- Należy dążyć do minimalizacji wycinki drzew.

- Zespół postuluje lokalizację stojaków rowerowych jak najbliżej zabudowy.

- Zjazd na działkę nr 87/2 kształtować zgodnie z pełnioną funkcją ( jako wyniesiony), nie stosować pasów medialnych. Chodnik prowadzić w jednej linii w odsunięciu od jezdni, w celu optymalizacji drogi pieszych, pomiędzy jezdnią a chodnikiem wprowadzić zieleń.

- Na wyjeździe z garażu podziemnego należy wykonać odcinek o pochyleniu do 5% służący do zatrzymania pojazdu na zjeździe, przed włączeniem się do ruchu (przed chodnikiem).

- Na odcinkach gdzie pochylenie podłużne projektowanego ciągu pieszego przekracza 6% zastosować balustrady z poręczami.

- Zweryfikować w ZDMK informację w zakresie ostatniego zjazdu na teren działki nr 52/6.

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety (tam gdzie to możliwe) chodnika.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe,

- ciągłość ruchu pieszego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Planowane elementy infrastruktury pieszej powinny spełniać Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa