TA.464.1.62.2022

Biuro Projektowe Appia

Bartosz Ptak

Ul. Frycza Modrzewskiego 2/LU10,

31-216 Kraków

biuro@appia.pro

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „BUDYNEK USŁUGOWY Z PRZESTRZENIAMI UŻYTKOWYMI DO WYNAJĘCIA TYPU KOMÓRKA NA DZIAŁCE NR 8/1 I 8/2 OBR. 6 NOWA HUTA PRZY UL. DOBREGO PASTERZA W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 kwietnia br. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Budynek usługowy z przestrzeniami użytkowymi do wynajęcia typu komórka na działce nr 8/1 i 8/2 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 6 maja 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Dla dwukierunkowego przejazdu rowerowego przez ul. Stefana Jurczaka zapewnić szerokość 3.0 m.

- Rozdzielone ciągi ddr i cp projektować do końca zakresu opracowania, ddr prowadzić przy jezdni, na wysokości wiaty KMK przy ul. Dobrego Pasterza trasę ddr prowadzić bezkolizyjnie za wiatą przystankową.

- Jeżeli z przyczyn ograniczenia terenowego nie będzie możliwości prowadzenia rozdziału pomiędzy cp i ddr dopuszcza się możliwość kształtowania przestrzeni wspólnej na wyspie.

- Zdaniem Zespołu zasadna jest likwidacja trójkątnej wyspy dzielącej po północno zachodniej stronie skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza i ul. Stefana Jurczaka, należy  przeanalizować możliwość wprowadzenia tej zmiany.

- Po północnej stronie ul. Dobrego Pasterza istniejącą ddr dowiązać do projektowanego przejazdu dla rowerzystów.

- Opracowywana koncepcja powinna uwzględniać docelowe rozwiązania w zakresie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

- Projektowany układ skrzyżowania powinien zapewniać możliwość wykonywania przez rowerzystów wszystkich dopuszczonych organizacją ruchu manewrów.

- Pomiędzy jezdnią a ddr wykształcić pas zieleni izolacyjnej, tam gdzie tylko pozwolą na to warunki terenowe.

- Przed przejściem dla pieszych przy ul. Bora Komorowskiego poszerzyć powierzchnię azylu.

- Projektowany zjazd wykonać jako wyniesiony, zapewnić zachowanie ciągłości nawierzchni chodnika i ddr.

- Zapewnić:

- długość peronu przystankowego min. 36 m,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe do istniejącego układu.

- ciągłość ruchu pieszego i rowerowego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- ciągłość nawierzchni cp i ddr na zjazdach, bez uskoków,

- przejezdność dla pojazdów normatywnych na projektowanym zjeździe,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa, parametry łuków poziomych, szerokości ddr i przejazdów dla rowerzystów) natomiast dla infrastruktury pieszej Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Określenie niezbędnego do wykonania zakresu zadania w ramach Umowy z inwestorem pozostaje w kompetencji Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa