TA.65.1.2.2022

Firma Inżynieryjna

TECHMA

os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA UL. PÓŁŁANKI W KRAKOWIE NA ODCINKU OD UL. CHRISTO BOTEWA DO DZIAŁKI NR 220/2 OBR 22 J.EW. PODGÓRZE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2022r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Półłanki w Krakowie na odcinku od ul. Christo Botewa do działki nr 220/2 obr 22 j.ew. Podgórze”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 3 czerwca 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- W zakresie zadania uwzględnić wymianę krawężnika na włączeniu istniejącej drogi dla rowerów (ddr) w ul. Półłanki. Zastosować krawężnik z odkryciem „0” cm, bez uskoków.

- Zespół postuluje wykonanie pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem, jeżeli pozwolą na to warunki terenowe.

- Przeanalizować możliwość odsunięcia chodnika od jezdni w rejonie zjazdu na działkę nr 223/6.

- Zapewnić:

- nawierzchnię bezfazową projektowanego ciągu pieszego (cp),

- szerokość użytkową cp dostosowaną do prognozowanego natężenia ruchu, min. 2.0 m,

- ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach, bez uskoków, nie projektować krawężników w poprzek,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia oraz oznakowania nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanego ciągu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno - wysokościowego na końcach zakresu,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa