TA.464.1.69.2022

Rafał Matusik BPD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W OBRĘBIE RONDA GRUNWALDZKIEGO”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowa ścieżki rowerowej w obrębie Ronda Grunwaldzkiego”,   oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 3 czerwca 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

Ad. strona północna ronda:

- Z uwagi na ograniczone warunki terenowe i istniejące zagospodarowanie dopuszcza się wykonanie wspólnego ciągu pieszo – rowerowego o jednolitej nawierzchni asfaltowej.

- Skorygować geometrię przejścia dla pieszych w celu jego poszerzenia i ułatwienia pieszym dojścia do przystanku KMK, np.  wyprostować północną granicę przejścia.

- Nie zawężać ciągu pieszego przed przejściem po północnej stronie, zrezygnować z proponowanego zieleńca.

Ad. strona południowa ronda:

- Przeanalizować możliwość korekty projektowanej drogi dla rowerów w celu możliwego poszerzenia i zmniejszenia powierzchni wyłączonej z ruchu, poprzez  np. wykonanie korekty łuków, wcześniejsze włączenie ddr na pas ruchu i ewentualną zmianę lokalizacji lampy oświetleniowej.

- W miarę możliwości poszerzyć przejazd dla rowerzystów do 3.5 m oraz poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych – pozostawić południową granicę przejścia.

Zespół przyjmuje informację przekazaną przez przedstawicieli MIR o konieczności zapewnienia kieszeni o szerokości 4.5 m dla pojazdów skręcających w lewo.

- Na połączeniu ddr z pasem jezdni zapewnić ciągłość nawierzchni, bez uskoków i szczelin.

- Przeanalizować możliwość korekty pasa ruchu w obszarze samej tarczy ronda w celu wykształcenia większej powierzchni dla pieszych i rowerzystów, konieczne jest zapewnienie min. szerokości ddr 2.5 m i cp 2.1 m.

- Po wschodniej stronie przejścia dla pieszych wykonać jednolitą, asfaltową nawierzchnię w celu umożliwienia kontynuacji ruchu w kierunku byłego hotelu Forum.

Uwagi ogólne:

- Przy przejściach dla pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku, uwzględnić stosowne oznakowanie przy schodach.

- Zapewnić:

- skrajnię pomiędzy sygnalizatorami a ddr o szerokości 0.5 m, oraz czytelną lokalizację sygnalizatorów, dostosować do projektowanych rozwiązań,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno wysokościowego na zakresach zadania,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23

  - W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; za, przed i w obrębie zjazdów oraz bezpośrednio przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa