TA.65.1.26.2022AW

Firma Inżynieryjna

TECHMA

os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA KONCEPCJI PRZEBUDOWY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO OD UL. NIEWODNICZAŃSKIEGO DO GRANIC MIASTA.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla koncepcji przebudowy ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 5 sierpnia 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Dla projektowanego ciągu pieszego zapewnić szerokość użytkową min. 2.0 m i nawierzchnię bezfazową.

- Na zjazdach i wlotach podporządkowanych nieobsługiwanych przez KMK zachować ciągłość nawierzchni bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Przystanki KMK lokalizować zgodnie z wytycznymi ZTP.

- Należy minimalizować wycinkę drzew, w szczególności na wysokości działki nr 491/9 przeanalizować możliwość korekty trasy jezdni w kierunku północnym w celu ochrony drzew.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa ws. ochrony drzew należy opracować operat dendrologiczny.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu, w szczególności w rejonie zjazdów przy murach oporowych, w razie potrzeby zastosować skosowania,

- przejezdność dla pojazdów KMK,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego,

- obsługę komunikacyjną istniejącego zagospodarowania,

- poszerzenia zapewniające montaż oznakowania przy przejściach dla pieszych,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Planowane elementy infrastruktury pieszej powinny spełniać Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Z uwagi na obsługę ul. Chałubińskiego przez pojazdy KMK za korzystniejszy Zespół uważa wariant bez wyniesionych skrzyżowań.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa