TA.65.1.20.2022

DROPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 26/41

30-701 Kraków

biuro@droprojekt.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W OPARCIU O ART. 16 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH, W ZWIĄZKU Z INWESTYCJĄ NIEDROGOWĄ, PRZY UL. MIERZEJA WIŚLANA W KRAKOWIE”.

PISMO Z UWAGAMI  Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Przebudowa układu drogowego w oparciu o art. 16 Ustawy o drogach publicznych, w związku z inwestycją niedrogową, przy ul. Mierzeja Wiślana w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzeń w dniu 22 lipca 2022 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

- Należy projektować dwukierunkową infrastrukturę rowerową (ddr) o szerokości użytkowej 2.5 m, na zakresie objętym opracowaniem, na dalszym odcinku zapewnić włączenie ruchu rowerowego do ruchu ogólnego.

Jednokierunkowe fragmenty ddr nie dają możliwości zapewnienia właściwej obsługi projektowanej zabudowy.

- Zapewnić pełne skomunikowanie projektowanej dwukierunkowej drogi dla rowerów (ddr) z ruchem ogólnym na drogach poprzecznych, na wszystkich punktach węzłowych możliwość zjazdu i wjazdu na projektowaną infrastrukturę rowerową (w szczególności z terenu inwestycji), oraz  możliwość wykonywania wszystkich dopuszczonych organizacją ruchu relacji.

- Włączenia i wyłączenia ruchu rowerowego do i z ruchu ogólnego należy projektować zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zakończenie dwukierunkowej drogi dla rowerów kształtować z zastosowaniem wyspy dzielącej zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 17D, lub wyłukowanie ddr (o promieniu 1-2 m).

- Dla ciągów pieszych zapewnić szerokość użytkową min. 2.0 m.

- Organizację ruchu na wlocie ul. Bagrowej należy dostosować do obecnie obowiązujących przepisów - na wlocie podporządkowanym bez sygnalizacji świetlnej nie należy projektować dwóch pasów ruchu.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów, bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Wskazać na planie sytuacyjnym prostopadłe miejsca postojowe, uwzględnić montaż ograniczników parkowania w celu zapobiegania zawężaniu powierzchni chodników przez nawisy aut.

- Należy minimalizować wycinkę drzew, dopuszcza się punktowe zawężenia ciągów lub ich rozdział  w celu ochrony zieleni wysokiej.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa, promienie wyłukowań) natomiast dla infrastruktury pieszej Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- funkcjonującą obsługę komunikacyjną terenów przyległych.

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa