TA.65.1.37.2022AW

PROJEKTANCI Sp. z o.o.

Ul. Krzywda 12a

30-710 Kraków

biuro@projektanci-krk.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602140 K – UL. BATKI W KRAKOWIE”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 602140 K – ul. Batki w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 5 sierpnia 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Przeanalizować możliwość zachowania trasy projektowanego ciągu pieszego po południowej stronie skrzyżowania ul. Batki i ul. Kaczej w odsunięciu od jezdni z zapewnieniem pasa zieleni izolacyjnej również przy skrzyżowaniu z zapewnieniem  dojść pieszych do przejść.

- Przy skrzyżowaniu ul. Kaczej i ul. Batki należy zapewnić możliwość przekraczania jezdni przez pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowania.

- Miejsca postojowe należy lokalizować w odległości min. 10 m od skrzyżowania oraz przejść dla pieszych.

- Zastosować ograniczniki parkowania w celu zabezpieczenia przylegającego chodnika przed zawężaniem przez nawisy aut.

- Przy miejscach postojowych dla niepełnosprawnych zapewnić obniżone krawężniki na całej długości.

- Należy minimalizować wycinkę drzew.

- Rozważyć możliwość wykształcenia pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem również po północnej stronie ul. Batki w celu zapobiegania nielegalnemu parkowaniu.

- Przy skrzyżowaniu ul. Batki z ul. Żołnierską zapewnić chodnik po obu stronach ul. Żołnierskiej.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika (tam gdzie to możliwe), bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Przy skrzyżowaniu ul. Batki i ul. Łanowej należy zapewnić spójność geometrii skrzyżowania z organizacją ruchu. W czytelny sposób wskazać pierwszeństwo przejazdu, skos zjazdu (nie po ogrodzeniu) oraz zmianę charakteru ulicy Łanowej wewnętrznej (poprzez np. zastosowanie innej nawierzchni).

Zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego włączenia na chodnik od strony południowej.

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wyniesienia tarczy skrzyżowania.

- Zapewnić:

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej, projektowanej oraz planowanej w ramach innych opracowań infrastruktury w szczególności zadania polegającego na przebudowie ul. Żołnierskiej, zapewnić koordynację zakresów,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- ciągłość ruchu pieszego,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury pieszej zastosować Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa