TA.65.1.49.2022

Firma Inżynieryjna

TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA KONCEPCJI BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL. CHEŁMOŃSKIEGO NA ODCINKU OD BRAKUJĄCEGO CHODNIKA PRZY BLOKU NR 132 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. STAWOWĄ.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla koncepcji budowy chodnika w ciągu ul. Chełmońskiego na odcinku od brakującego chodnika przy bloku nr 132 do skrzyżowania z ul. Stawową, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 19 sierpnia 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- W wariancie I (bez wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Stawową), należy zaprojektować chodniki w obrębie całego skrzyżowania, zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania wszystkich wlotów skrzyżowania.

- Pozyskać od Zarządu Dróg Miasta Krakowa informacje w zakresie planowanej obsługi komunikacyjnej inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego na działkach nr 1506/76, 1506/77, 1506/78 i 1506/79 obr. 33 Krowodrza przy ul. Chełmońskiego, uwzględnić projektowane rozwiązania oraz zapewnić koordynację zakresów.

- Zapewnić:

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej, projektowanej oraz planowanej w ramach innych opracowań infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno wysokościowego,

- miejsca na lokalizację oznakowania pionowego w szczególności przed przejściami dla pieszych poprzez np. lokalne poszerzenia chodnika.

- ciągłość ruchu pieszego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Docelowo z uwagi na obustronną zabudowę należy zapewnić obustronny chodnik wzdłuż ul. Chełmońskiego.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa