TA.65.1.46.2022

PROGREG Sp. z o.o.

Ul. Dekarzy 7c

30-414 Kraków

biuro@progreg.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA WĘZŁA ROZJAZDÓW PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA TOROWISK TRAMWAJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 19 sierpnia 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Należy przedstawić aktualną inwentaryzację oznakowania na obszarze objętym opracowaniem.

Na wlocie podporządkowanym bez sygnalizacji świetlnej nie należy projektować dwóch pasów ruchu (zachodni wlot ul. Straszewskiego), uwzględnić ruch rowerowy w ul. Straszewskiego.

- Przejazdy przez ul. Straszewskiego na wysokości ul. Smoleńsk należy kształtować jako dwukierunkowe o szerokości 3.0 m, z uwzględnieniem możliwości wykonywania przez rowerzystów wszystkich dopuszczonych organizacją ruchu relacji.

Zapewnić czytelność rozwiązań dla wszystkich uczestników ruchu.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie organizacji ruchu należy przedstawić do Działu Mobilności  Aktywnej ZTP celem zaopiniowania.

- Przeanalizować możliwość wykonania wyniesienia skrzyżowania ul. Straszewskiego i ul. Smoleńsk.

- Zlikwidować krawężniki oraz wykonać nawierzchnię asfaltową w obrębie przejazdu rowerowego przez ul. Straszewskiego.

- Zespół postuluje zawężenie jezdni od strony Plant i poszerzenie azylu przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów w celu poprawy warunków widoczności. Nie należy zawężać obszaru Plant.

Informacje w zakresie granicy pasa drogowego należy pozyskać od Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

- Prefabrykowane elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonać jako wbudowane.

- Na przystanku KMK przed ul. Smoleńsk zapewnić krawężnik peronowy kassel kerb o długości min. 20 m, studzienkę wpustową lokalizować poza peronem, zapewnić dowiązanie wysokościowe do istniejącego zjazdu i przejścia dla pieszych.

- Przy przejściach dla pieszych oraz na peronie przystankowym zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Przejścia lokalizować poza ruchomymi elementami zwrotnic.

- Przy ul. Straszewskiego na odcinku pomiędzy zjazdem a planowaną lokalizacją stojaków rowerowych wykształcić pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem lub zaplanować dodatkowe stojaki rowerowe w celu zabezpieczenia chodnika przed nielegalnym parkowaniem.

- Uwzględnić w dokumentacji obecnie istniejące wzdłuż ul. Straszewskiego w rejonie wlotu ul. Smoleńsk stojaki rowerowe, pozostawić bez zmian jeżeli będzie to możliwe.

- Zweryfikować istniejące schodki i dojścia do budynków, wskazać na planie sytuacyjnym.

- W zawężonym przekroju chodnika nie należy lokalizować żadnych przeszkód np. słupków oznakowania.

- Z uwagi na ograniczenia terenowe dopuszcza się lokalne zawężenie ciągu pieszego

- Zamiast słupków należy przewidzieć montaż stojaków rowerowych lub elementów małej architektury.

- Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r., wykonany ze stali nierdzewnej.

- Wzdłuż ul. Piłsudskiego na wysokości działki nr 127/1 i 126/2 z uwagi na ograniczenia terenowe nie należy lokalizować miejsc postojowych, zastosować krawężnik z odsłonięciem 12 cm. Realizację dostaw do istniejących lokali należy zapewnić zgodnie z prawem z wykorzystaniem ulic poprzecznych do ul. Piłsudskiego np. ul. Czapskich.

Jeżeli będzie to  możliwe wykształcić pas zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1 m, pomiędzy jezdnią a chodnikiem, zgodnie z postulatem mieszkańców.

- Z uwagi między innymi na lokalizację peronu przystankowego, przeanalizować możliwość likwidacji jednego z dwóch zjazdów na teren działki nr 2/1 (postulujemy likwidację zjazdu położonego bliżej ul. Straszewskiego) i zapewnienie obsługi komunikacyjnej za pomocą jednego zjazdu.

- Ujednolicić rozwiązania konstrukcyjne, zastosować analogiczne ja na wcześniejszym odcinku ulicy.

- Zastosować wiatę przystankową z wąskimi ściankami bocznymi, zgodnie z przekazanymi wcześniej wytycznymi ZTP.

- Zapewnić:

- nawierzchnię bezfazową ciągu pieszego,

- możliwość minięcia autobusu z tramwajem,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa