TA.65.1.63.2022

PROJEKTANCI Sp. z o.o.

Ul. Krzywda 12a

30-710 Kraków

biuro@projektanci-krk.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „ZARUROWANIE ROWU MELIORACYJNEGO PRZY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO WRAZ Z POŁOŻENIEM ASFALTU CELEM UTWORZENIA CIĄGU PIESZEGO”.

PISMO Z UWAGAMI  Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Zarurowanie rowu melioracyjnego przy ul. Bolesława Śmiałego wraz z położeniem asfaltu celem utworzenia ciągu pieszego”,   oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 16 września 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

- Za korzystniejszy wariant do dalszego procedowania Zespół uważa wariant 2. zakładający budowę konstrukcyjnie wyniesionego ciągu.

- Zespół postuluje poszerzenie projektowanego ciągu do szerokości użytkowej 3.0 m, celem umożliwienia wyznaczenia ciągu pieszo – rowerowego.

- Należy zapewnić włączenia i wyłączenia rowerzystów do i z ruchu ogólnego ul. Bolesława Śmiałego na projektowany ciąg.

- Na zjazdach i wlotach podporządkowanych nieobsługiwanych przez KMK zachować ciągłość nawierzchni i niwelety projektowanego ciągu, bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Należy minimalizować wycinkę drzew.

- Zapewnić pas zieleni izolacyjnej.

Jeżeli to możliwe kształtować minimalnej szerokości pas zieleni pomiędzy  jezdnią a chodnikiem, cpr oraz pas zieleni z nasadzeniami zieleni wysokiej.

Przeanalizować możliwość pozostawienia istniejącej zieleni wysokiej.

- Zapewnić:

- nawierzchnię asfaltową projektowanego ciągu,

- widoczność w punktach kolizji, w szczególności w rejonie zjazdu na działkę nr  81/4 przy przepuście,

- bezpieczeństwo pieszych w rejonie przepustu, przewidzieć montaż barier, nie zawężać użytkowej szerokości cpr,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno - wysokościowego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa