TA.65.1.66.2022

Rafał Matusik BPD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

biuro@bpd-krakow.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA UL. FATIMSKIEJ W KRAKOWIE W ZAKRESIE BUDOWY WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, CHODNIKA, OŚWIETLENIA, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWY KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: „BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. FATIMSKIEJ – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. FATIMSKIEJ WRAZ Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM””.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia  1 września 2022 r. (data wpływu do ZTP),  w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Fatimskiej w Krakowie w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych, chodnika, oświetlenia, odwodnienia oraz przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej – opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem””,   oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 16 września 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem kształtować wzdłuż projektowanego chodnika na odcinku pomiędzy wlotem KDW.1 a wlotem KDW.2, z zapewnieniem dojścia do przejścia dla pieszych.

- Poszerzyć projektowany chodnik przed przekroczeniem KDW.2 i płynnie połączyć z projektowanym poniżej ciągiem.

- Na zjazdach i wlocie podporządkowanym zachować ciągłość nawierzchni chodnika, bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Zapewnić:

- nawierzchnię bezfazową projektowanego ciągu,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno wysokościowego,

- miejsca na lokalizację oznakowania pionowego w szczególności przed przejściem dla pieszych poprzez np. lokalne poszerzenia chodnika,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejścia dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa