TA.65.1.62.2022

D.A. – P R O J E K T

Biuro Projektów Dróg,

Ulic i Mostów

ul. Rydlówka 44/7

30-363 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL. MATEMATYKÓW KRAKOWSKICH W RAMACH „PROGRAMU BUDOWY CHODNIKÓW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia  24 sierpnia 2022 r. (data wpływu do ZTP),  w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla budowy chodnika w ciągu ul. Matematyków Krakowskich w ramach „Programu budowy chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 16 września 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Należy usunąć kolizję zjazdów i peronów przystankowych przy ul. Matematyków Krakowskich w rejonie skrzyżowania z ul. Zbydniowicką.

Na wysokości przedszkola przeanalizować możliwość korekty lokalizacji zjazdu na działkę nr 159/1 (przesunięcie w kierunku wschodnim).

Na wysokości działki nr 603/14 zastosować minimalne, zapewniające przejezdność parametry zjazdu, zweryfikować możliwość korekty lokalizacji w celu wykonania przystanku KMK.

- Na wysokości działki nr 157/5 dowiązać projektowany chodnik do zjazdu na posesję.

- Po stronie południowej ul. Matematyków Krakowskich zapewnić pobocze o szerokości 0.75 m.

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych oraz na peronach przystankowych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

Na łukach pasy medialne kształtować w sposób schodkowy zgodnie ze Standardami

Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- W rejonie wlotu ul. Gołąba projektowany chodnik dowiązać do istniejącego pobocza.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Zapewnić:

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- ciągłość infrastruktury pieszej w tym dowiązanie do istniejących ciągów lub poboczy,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno - wysokościowego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- widoczność w punktach kolizji,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa