TA.65.1.59.2022

ARG Projektowanie Inwestycyjne

Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA „PRZEBUDOWY / ROZBUDOWY ULICY PIASTOWSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ PRZEBUDOWY NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowy / rozbudowy ulicy Piastowskiej w Krakowie oraz przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej”,  oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 2 września 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Zweryfikować czy miejsce na oczekiwanie dla pojazdu przed ruchem naprzemiennym za przejazdem dla rowerzystów jest wystarczające.

- Przy przejściach dla pieszych, oraz na peronach przystankowych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Skorygować geometrię włączenia z przejazdu na ddr przy przejściu dla pieszych przez Piastowską przy rz. Rudawie w celu poprawy warunków poruszania się pieszych (uwzględnić poszerzenie powierzchni przy przejściu, zawężenie ddr pomiędzy ciągiem pieszym a azylem przed przejściem, wykształcenie jednego łącznika ddr).

- Na przejazdach dla rowerzystów zapewnić ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Przejazdy dla rowerzystów projektować o szerokości 3.0 m.

- Na planszy przedstawiającej rozwiązania alternatywne wyłagodzić trasę ddr przed zjazdem na teren KCM oraz przed przepustem, ciąg pieszy odsunąć od jezdni, zieleniec kształtować pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

- Na zjazdach  zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika i cpr.

- Wlot ul. Mydlnickiej wykonać jako wyniesiony, jeżeli to możliwe.

- Dla wyspy dzielącej na przejściu dla pieszych przez ul. Piastowską zapewnić 3.0 m szerokości.

- Przestrzenie dla pieszych pomiędzy wiatą a zieleńcami na peronie przystankowym przy ul. Piastowskiej kierunek ul. Reymonta poszerzyć do min. 3.0 m. lub skorygować powierzchnię chodnika, uwzględnić ewentualne przesadzenie młodych nasadzeń.

- Uzupełnić wymiary zatoki KMK za ul. Mydlnicką kierunek ul. Królowej Jadwigi.

- Przed przejściem dla pieszych na wylocie al. 3 Maja usunąć kolizje z istniejącym uzbrojeniem (wiata, słup oświetleniowy), pozostawić jedynie słupy trakcyjne, uzupełnić zwymiarowanie.

- Przeanalizować możliwość wykształcenia okienka na drzewo na peronie przystankowym przy KCM.

- Uwzględnić na planszy sytuacyjnej zagospodarowanie planowane w ramach budowy KCM.

- Przebrukowanie przy zjeździe na teren KCM wykonać z materiałów przyjaznych dla pieszych, bez uskoków.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- przejezdność dla pojazdów KMK w szczególności w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej i ul. Igrców.

- Czytelność oznakowania w tym włączenia rowerzystów do ruchu ogólnego w ul. Piastowskiej.

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej, projektowanej i planowanej w ramach innych opracowań infrastruktury w szczególności budowy KCM, zapewnić koordynację zakresów zadań,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych i asfaltową rowerowych.

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23.

  - W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; za, przed i w obrębie zjazdów oraz bezpośrednio przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

  - Na zjazdach wykonać linie krawędziowe ddr.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa