TA.65.1.53.2022

Firma Inżynieryjna

TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA PROJEKTU ROZBUDOWY UL. PRZEMYSŁOWEJ W KRAKOWIE.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla projektu rozbudowy ul. Przemysłowej w Krakowie oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 19 sierpnia 2022r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Wykształcić pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem na odcinkach gdzie pozwolą na to warunki terenowe.

Tam gdzie nie będzie to możliwe przewidzieć montaż słupków blokujących w celu zabezpieczenia chodnika przed nielegalnym parkowaniem.

- Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych lokalizować przy chodniku, zapewnić przy nich obniżone krawężniki na całej długości.

- Wyłagodzić trasę projektowanych chodników w celu ułatwienia ruchu pieszych i zapobieganiu powstawaniu przedeptów.

- Uzupełnić wymiary wyspy dzielącej na przejściu dla pieszych.

- Zweryfikować ilość projektowanych miejsc postojowych z uwagi na obowiązujące kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie.

- Przeanalizować możliwość wykonania dodatkowych nasadzeń zieleni wysokiej, poprzez rezygnację z kilku miejsc postojowych na rzecz okienek na zieleń, zgodnie z uwagami mieszkańców zgłoszonymi za pośrednictwem strony ZTP.

- W rejonie zjazdu na teren działki nr 262/5 projektowany chodnik doprowadzić do granicy działki drogowej.

- Zastosować ograniczniki parkowania w celu eliminacji zawężania ciągów pieszych przez nawisy parkujących aut.

- Skorygować geometrię projektowanego wyniesienia w celu rozsunięcia pasów medialnych przy przejściach dla pieszych.

Zapewnić spójność geometrii układu drogowego z organizacją ruchu. W czytelny sposób wskazać pierwszeństwo przejazdu, oraz zmianę charakteru ul. Przemysłowej (południowy wlot drogi wewnętrznej) poprzez np. zastosowanie innej nawierzchni.

- Postulujemy lokalizację na terenie projektowanego zagospodarowania kilku sztuk stojaków rowerowych, ilość powinna odpowiadać prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

Lokalizacja stojaków nie może utrudniać ruchu pieszego.

- Na zjeździe zachować ciągłość nawierzchni chodnika bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno wysokościowego,

- miejsca na lokalizację oznakowania pionowego w szczególności przed przejściami dla pieszych poprzez np. lokalne poszerzenia chodnika, dopuszcza się możliwość lokalizacji oznakowania na wysięgnikach z wykorzystaniem istniejących elementów uzbrojenia np. lamp oświetleniowych,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa