TA.65.1.76.2022

Rafał Matusik BPD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

biuro@bpd-krakow.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA UL. PANKIEWICZA WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEGO ROWU DO GRANIC GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 października 2022 r (data wpływu do ZTP) w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granic Gminy Miejskiej Kraków”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 14 października 2022 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Zapewnić przejście dla pieszych na wlocie ul. Pankiewicza.

- Przeanalizować możliwość korekty lokalizacji zjazdu na teren przedszkola od  ul. Pankiewicza lub jego likwidacji z uwagi na konieczność zapewnienia przejścia dla pieszych oraz istniejącą obsługę komunikacyjną posesji od strony ulicy Gaik.

- Na zjazdach zapewnić ciągłość nawierzchni chodnika, bez uskoków, nie projektować krawężników w poprzek.

W przypadku pozostawienia zjazdu na teren przedszkola od strony ul. Pankiewicza na zjeździe zapewnić ciągłość niwelety chodnika.

- Ściankę czołową przepustu cofnąć w celu zapewnienia miejsca na budowę chodnika, docelowo o szerokości min. 2.0 m wzdłuż ul. Glinik.

- Zapewnić:

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego,

- nawierzchnię bezfazową projektowanego ciągu dla pieszych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Postulujemy lokalizację na terenie projektowanego zagospodarowania kilku sztuk stojaków rowerowych, ilość powinna odpowiadać prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- Adresat,

- aa