TA.65.1.30.2023 AW

Malwina Łazęcka – Malińska

Studium Sp. z o.o.

Ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

Jako pełnomocnik:

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A

Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO PRZEBUDOWY ULIC TATARAKOWEJ I GEN. M. KARASZEWICZA – TOKARZEWSKIEGO W NOWEJ HUCIE W KRAKOWIE W RAMACH ZADANIA: BUDOWA INFRASTRUKTURY PARKU EDUKACYJNEGO BRANICE.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2023 r. (data wpływu do ZTP) w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla Projektu koncepcyjnego przebudowy ulic Tatarakowej i gen. M. Karaszewicza – Tokarzewskiego w Nowej Hucie w Krakowie w ramach zadania: Budowa infrastruktury parku Edukacyjnego Branice,  w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 17 marca 2023r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Należy przeanalizować możliwość kształtowania skrzyżowania ul. Branickiej i Gen. Karaszewicza – Tokarzewskiego w formie ronda.

- Przejścia dla pieszych lokalizować jak najbliżej tarczy skrzyżowania/ ronda.

- Przy przejściach dla pieszych / w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych oraz na peronach przystankowych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Przy przejściach dla pieszych zapewnić poszerzenia powierzchni w celu umożliwienia minięcia pieszych oczekujących na przejście.

- Poszerzyć chodnik w obszarze peronów przystankowych.

- Zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania wlotu ul. Zaporębie, oraz wlotu podporządkowanego w rejonie końca zakresu opracowania na wysokości działki nr 377/2.

- Należy minimalizować wycinkę zieleni wysokiej.

- Nawierzchnię zatok postojowych dla pojazdów KMK należy uzgodnić z ZTP.

- Zapewnić:

- ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach (ciąg pieszy na tym samym poziomie, wyniesienie zjazdów), bez uskoków, nie projektować krawężników w poprzek, w przypadku braku możliwości zastosowania płyt chodnikowych na zjazdach należy zastosować nawierzchnię bezfazową w zbliżonej do płyt kolorystyce,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno wysokościowego, w tym dowiązanie do istniejącego pobocza projektowanych ciągów pieszych,

- zachowanie obsługi komunikacyjnej istniejącego zagospodarowania,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- ciągłość ruchu pieszego,

- wyprowadzenie chodnika za łuki zjazdu na teren inwestycji,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- miejsce na lokalizację oznakowania pionowego w pasie drogowym,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Zespół postuluje wykonanie połączenia dla pieszych pomiędzy projektowanym zagospodarowaniem a najbliższym peronem przystankowym w celu skrócenia drogi pieszym, oraz lokalizację na terenie projektowanego zagospodarowania stojaków rowerowych, ilość powinna odpowiadać prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Planowane elementy infrastruktury pieszej powinny spełniać Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa